DZP.262.14.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1 - implanty pniowe

| Lp | Parametr / Warunek | Dodatkowe uwagi | Wartość wymagana) | Podać wartość oferowanego parametru (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant pniowy z tytanową obudową wszczepialnego odbiornika/ stymulatora | jeśli istnieje dodatkowa powłoka na implancie (np. silikonowa) proszę uwzględnić ją w opisie | tak |  |
| 2 | Mocowanie odbiornika elektromagnetycznego bez konieczności wykonywania loży kostnej dla implantu |  | tak |  |
| 3 | Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji - niezależnych źródeł stymulacji w implancie pniowym (electrode contacts) ≥ 15 electrode contacts | proszę podać w opisie jaka jest dokładnie deklarowana ilość niezależnych źródeł stymulacji (electrode contacts) | tak |  |
| 4 | Możliwość wykonywania obiektywnych pomiarów śródoperacyjnych progów pobudzenia drogi słuchowej | z poziomu komputera lub zdalnie sterowanego pilota | tak |  |
| 5 | Możliwość pomiarów elektrycznie wywołanych słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu (eABR) |  | tak |  |
| 6 | Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części wewnętrznej w przypadku konieczności wykonania badania MRI>1,5 T |  | tak |  |
| 7 | Gwarancja na wszczepialną część implantu pniowego min. 10 lat |  | tak |  |
| 8 | Gwarancja na procesor dźwięku implantu pniowego min. 5 lat |  | tak |  |
| 9 | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu implantu podczas operacji oraz podczas aktywacji i pierwszego dopasowania procesora dźwięku u pacjenta a także podczas sprawdzenia systemu implantu w przypadkach indywidualnych, a w razie konieczności wykonanie poszerzonej diagnostyki urządzenia. |  | tak |  |
| 10 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu |  | tak |  |
| 11 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczących stosowanego systemu implantu pniowego (systematyczne aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) |  | tak |  |
| 12 | Dostarczenie w pakiecie 2 dysków SSD 2.5 cala o pojemności 500GB każdy, interfejs Serial ATA III, szybkość zapisu 520 MB/s, szybkość odczytu 540 MB/s, niezawodność MTBF 2 000 000 godz. |  | tak |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Pakiet 2 – implanty ślimakowe

| Lp | Parametr / Warunek | Dodatkowe uwagi | Wartość wymagana) | Podać wartość oferowanego parametru (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant ślimakowy z tytanową obudową wszczepialnego odbiornika / stymulatora | jeśli istnieje dodatkowa powłoka na implancie (np. silikonowa) proszę uwzględnić ją w opisie | Tak |  |
| 2 | Waga części wewnętrznej implantu ślimakowego <10g |  | Tak |  |
| 3 | Możliwość wyboru elektrod do różnego rodzaju warunków anatomicznych i niedosłuchu pacjenta (w tym elektrodą perimodiolarną oraz implantu z elektrodą prostą dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrod z układem perimodiolarnym) | proszę podać dokładny opis możliwych do zastosowania elektrod | Tak |  |
| 4 | Możliwość dostarczenia implantu z okołowrzecionkową pamięcią kształtu, gdzie szczytowa średnica aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0,4mm a maksymalna średnica części aktywnej elektrody < 0,6 mm) |  | Tak |  |
| 5 | Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji - niezależnych źródeł stymulacji w implancie (electrode contacts) ≥ 20 electrode contacts | proszę podać w opisie jaka jest dokładnie deklarowana ilość niezależnych źródeł stymulacji (electrode contacts) | Tak |  |
| 6 | Możliwość pomiarów elektrycznie wywołanych słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu (eABR) |  | Tak |  |
| 7 | Możliwość pomiarów elektrycznie wywołanych odruchów z mięśnia strzemiączkowego (eSRT) |  | Tak |  |
| 8 | Możliwość pomiarów telemetrycznych (pomiar impedancji, pomiar odpowiedzi nerwu słuchowego na stymulacje elektryczną) za pośrednictwem implantu, procesora dźwięku i urządzenia zdalnie sterowanego (pilot) bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących |  | Tak |  |
| 9 | System implantu wyposażony w pilota umożliwiającego zdalne sterowanie |  | Tak |  |
| 10 | Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części wewnętrznej w przypadku konieczności wykonania badania MRI >1,5 T |  | Tak |  |
| 11 | Możliwość zastosowania procesora dźwięku przystosowanego dla pacjentów z częściową głuchotą (stymulacja elektroakustyczna, procesor z wbudowanym aparatem słuchowym) |  | Tak |  |
| 12 | Możliwość zastosowania procesora dźwięku umieszczonego poza uchem (bez kabla łączącego cewkę nadawczą z procesorem dźwięku) |  | Tak |  |
| 13 | Możliwość zmiany parametrów ustawień procesora dźwięku (głośność, czułość, progi słuchowe Mapy) za pośrednictwem urządzenia zdalnie sterowanego (pilota) bez dodatkowych kabli i urządzeń pośredniczących |  | Tak |  |
| 14 | Procesor dźwięku z automatyczną zmianą programów akustycznych |  | Tak |  |
| 15 | Elektroniczny system identyfikacji implantu |  | Tak |  |
| 16 | Procesor dźwięku spełniający normę IP68 |  | Tak |  |
| 17 | Gwarancja na wewnętrzną część wszczepialną min. 10 lat |  | Tak |  |
| 18 | Gwarancja na procesor dźwięku część zewnętrzną min. 5 lat |  | Tak |  |
| 19 | Obecność przedstawiciela firmy podczas pierwszego dopasowania procesora dźwięku oraz podczas sprawdzenia systemu implantu w przypadkach indywidualnych, a w razie konieczności wykonanie poszerzonej diagnostyki urządzenia |  | Tak |  |
| 20 | Dostarczenie w pakiecie 2 dysków SSD 2.5 cala o pojemności 500GB każdy, interfejs Serial ATA III, szybkość zapisu 520 MB/s, szybkość odczytu 540 MB/s, niezawodność MTBF 2 000 000 godz. |  | Tak |  |
| 21 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu |  | Tak |  |
| 22 | Zapewnienie systematycznych szkoleń dla zespołu Kliniki dotyczących stosowanego systemu implantu ślimakowego (w tym aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) |  | Tak |  |

UWAGA:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy