DZP.262.25.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1

| L.p. | Parametr / Warunek | Wartość wymagana) | Podać wartość oferowanego parametru (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Mechaniczny cewnik do trombektomii: |
| 1. | Oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport skrzepliny (zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy) | TAK |  |
| 2. | Dwie średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5mm, 8F – 5-8mm) | TAK |  |
| 3. | Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). | TAK |  |
| 4. | „Możliwość ścierania” wynosi 360 stopni | TAK |  |
| 5 | Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego | TAK |  |
| 6 | Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu | TAK |  |
| 7 | Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW | TAK |  |
| 8 | Dla układu tętniczego (class III approval) | TAK |  |
| 9 | System z prądem krwi (antegrade) lub cross-over (6F-110cm i 135cm;8F-85cm i 110cm) | TAK |  |
| II. Mechaniczny cewnik do trombektomii: |
| 1. | Mechaniczny cewnik do trombektomii “3 w 1” – zasysanie, fragmentacja, transport do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy) | TAK |  |
| 2. | Do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni) |  |  |
| 3. | Trzy średnice stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5mm, 8F – 5-8mm, 10F – 8 -12mm) | TAK |  |
| 4. | Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę, 10F – 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). | TAK |  |
| 5 | Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego | TAK |  |
| 6 | Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu | TAK |  |
| 7 | Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW | TAK |  |
| 8 | Dla układu tętniczego i żylnego | TAK |  |
| 9 | System z prądem krwi (antegrade) lub cross-over (6F-110cm i 135cm;8F-85cm i 110cm, 10F – 110cm). | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie   oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Parametry techniczne – Aparat do mechanicznej, wewnątrznaczyniowej trombektomii

Producent/Firma…………………………………

Typ, model………………………………………

Rok produkcji……………………………………

Pakiet 1

| L.p. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat mobilny wyposażony w wyświetlacz LCD do prezentacji parametrów pracy | TAK |  |
| 2. | Jednostka kontrolna z elektroniczną regulacją i kontrolą prędkości obrotowej silnika | TAK |  |
| 3. | Znamionowa prędkość obrotowa silnika min. 20000 obrotów/minutę | TAK |  |
| 4. | Napęd przenoszony magnetycznie | TAK |  |
| 5. | Łącznik magnetyczny umożliwiający bezdotykowe połączenie silnika z cewnikiem | TAK |  |
| 6. | Sterowanie pracą silnika za pomocą przełącznika nożnego lub ręcznego | TAK |  |
| 7. | Jednostka sterująca kompatybilna z cewnikami do układu tętniczego/ pozycja 1/ i do układu żylnego i tętniczego /pozycja2/ | TAK |  |
| 8. | Możliwość użycia systemu w naczyniach, graftach naczyniowych i przetokach | TAK |  |
| 9. | Współpraca z introducerem od min.6 do 10F | TAK |  |
| 10. | System działający na zasadzie fragmentacji i aspiracji materiału zakrzepowego. Fragmenty skrzeplin usuwane poza naczynie | TAK |  |
| 11. | Funkcja automatycznego odłączenia łącznika magnetycznego / w przypadku zacięcia cewnika/ | TAK |  |
| 12. | Przycisk biegu wstecznego do uwolnienia końcówki cewnika (np. po zacięciu w zmianie zwapnionej). | TAK |  |
| 13. | Akcesoria - ochronna walizeczka do transportowania, silnik, przełącznik nożny, kabel sieciowy, worek na skrzepliny, sterylne pokrycie na silnik, sterylne pokrycie na przełącznik nożny. | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie   oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Pakiet nr 2

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do embolizacji malformacji naczyniowych mózgu i rdzenia – zestaw II |
| 1. | Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH | Tak |  |
| 2. | Rozpuszczony w DMSO - dimetylosulfotlenku | Tak |  |
| 3. | Zawierający mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopii o różnym stężeniu: 12, 18 | Tak |  |
| 4. | W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5 ml, jedna fiolka DMSO 1,5 ml i trzy strzykawki | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie   oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy