Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

DZP.262.104.2017

Zestawienie parametrów  opisujących przedmiot zamówienia

PAKIET NR 1

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y-adapter dwudrożny |  |  |
| 1. | Typu Tuochy - Borst | TAK |  |
| 2. | Konektor dwudrożny | TAK |  |
| 3. | Światło kanału do 9F | TAK |  |

UWAGA:

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET NR 2

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y-adapter trójdrożny |  |  |
| 1. | Typu Tuochy - Borst | TAK |  |
| 2. | Konektor trójdrożny | TAK |  |
| 3. | Światło kanału do 9F | TAK |  |

UWAGA:

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET NR 3

Zestaw do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spirale embolizacyjne do tętniaków pokrywane, odczepiane elektromechanicznie | TAK |  |
| a. | spirale platynowe pokrywane polimerem-hydrożelem powodującym zwiększenie objętości spirali w zależności od jej grubości | TAK |  |
| b. | możliwość repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka | TAK |  |
| c. | średnice pierwotnego zwoju: 0,010; 0,014; 0,018 | TAK |  |
| d. | różne kształty i stopnie sztywności oraz średnice i długości | TAK |  |
| 2. | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie | TAK |  |
| a. | spirale platynowe | TAK |  |
| b. | możliwość repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka | TAK |  |
| c. | średnice pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018 | TAK |  |
| d. | różne kształty i stopnie sztywności: 3D, Helical, Helical SR, Hypersoft, Complex | TAK |  |
| 3. | System odczepienia elektromechaniczny – gwarantujący wizualną i sygnalizacyjną wiadomość odczepienia spiral poniżej 5 sek. | TAK |  |
| 4. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | TAK |  |
| a. | Prowadnik o budowie hybrydowej | TAK |  |
| b. | Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014’’ w części proksymalnej | TAK |  |
| c. | Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu | TAK |  |
| d. | Prowadnik o długości 200 cm z możliwością wydłużenia do 300 cm; część nitynolowa o długości 60 cm, kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm | TAK |  |
| 5. | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych | TAK |  |
| a. | Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów | TAK |  |
| b. | Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną | TAK |  |
| c. | Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali | TAK |  |
| d. | Mikrocewnik o profilu proksymalnym/dystalnym: 2.1/1.6F – średnica wewnętrzna 0,0165’’ – długość 156 lub 167 cm 2.4/1.7F – średnica wewnętrzna 0,017’’ 2.5/2.0F średnica wewnętrzna 0,021’’ 3.1/2.6F średnica wewnętrzna 0,027’’ | TAK |  |
| e. | Długości cewników 150, 156 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm | TAK |  |
| 6. | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych | TAK |  |
| a. | Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika | TAK |  |
| b. | Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie: - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5F – średnica wewnętrzna 0,059’’, 6F – średnica wewnętrzna 0,071’’ długość cewnika 95 cm, - część wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041’’, 5 F – średnica wewnętrzna 0,048’’, długość cewnika 117 cm, pokrycie hydrofilne na długości 15 cm | TAK |  |
| c. | Cewnik o kształcie końcówki; PROSTY, MP2 | TAK |  |
| 7. | Cewnik balonowy do remodelingu | TAK |  |
| a. | Balon przeznaczony do technik remodelingu naczyń mózgowych | TAK |  |
| b. | Shaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F; średnica części dystalnej 2.1 F | TAK |  |
| c. | Balon o budowie dwukanałowej: Pierwszy kanał do inflacji i deflacji balonu. Drugi kanał kompatybilny z DMSO z możliwością implantacji spiral embolizacyjnych oraz podawania materiału typu ONYX | TAK |  |
| d. | Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce | TAK |  |
| e. | Dostępność rozmiarów: 4mm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm | TAK |  |
| 8. | Stent wewnątrzczaszkowy dwuwarstwowy | TAK |  |
| a. | Stent pleciony, wykonany z nitinolu, dwuwarstwowy | TAK |  |
| b. | Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych | TAK |  |
| c. | Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury stentu | TAK |  |
| d. | Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0.027’’ | TAK |  |
| e. | Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego: 13/7 – 62/56mm | TAK |  |
| f. | Kompatybilny z cewnikiem zbrojonym – zbudowanym z 7 segmentów Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali Zewnętrzna średnica 3.1/2.6F średnica wewnętrzna 0,027’’ Długość cewnika 150 lub 156 cm Pokrycie hydrofilne na długości 100 cm | TAK |  |
| 9. | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy jednowarstwowy | TAK |  |
| a. | Stent pleciony wykonany z nitinolu | TAK |  |
| b. | Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tantalowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii | TAK |  |
| c. | Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’ lub 0,017’’ | TAK |  |
| d. | Zakres średnic 2,5 – 5,5 mm | TAK |  |
| e. | Zakres długości 17-33 mm | TAK |  |

UWAGA:

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET NR 4

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proteza wewnątrznaczyniowa z systemem dostawczym do wyłączania z krążenia tętniaków mózgu – ZESTAW I |  |  |
| 1. | Kształt tuby | TAK |  |
| 2. | Zbudowana z nitinolu o gęstym splocie z minimum 48 filamentów | TAK |  |
| 3. | Posiadający znacznik widziany w RTG | TAK |  |
|  | W zestawie system dostawczy, odpowiedni cewnik | TAK |  |

UWAGA:

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET NR 5

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki diagnostyczne II |  |  |
| 1. | Cewniki wykonane z nylonu Średnica 5Fr Zbrojone 16 drutami ze stali nierdzewnej Min. 20 różnych krzywizn (m. in. VERT, Cobra, SIM, VTK, DAV, RDC, KMP, BMC, ACNl, JB, JR, TIPS, RIM, HET, PICARD) Końcówka hydrofilna Długości 40, 65, 80 i 100 cm Kompatybilne z prowadnikami 0,035” i 0,038” Wytrzymujące ciśnienie do 1200 psi | TAK |  |

UWAGA:

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy