Załącznik  Nr 4  do Formularza Oferty

DZP.262.130.2017

Zestawienie parametrów technicznych opisujących dzierżawione respiratory

Typ…………….

Model………….

Rok Produkcji (min. 2013) …………………

PAKIET NR 1

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametr wymagany/oceniany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | TAK |  |
| 2. | Zasilanie w tlen z koncentratora | TAK/NIE TAK 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Zasilanie w powietrze medyczne wbudowane w respirator | TAK |  |
| 4. | Zasilanie 230V +-10% 223V AC | TAK |  |
| 5. | Zasilanie akumulatorowe 12V – 24V | TAK |  |
| 6. | Wentylacja ciśnieniowo-zmienna kontrolowana – zakres częstości min. 5-20/min. | TAK |  |
| 7. | Wentylacja ciśnieniowo-zmienna wspomagana – zakres częstości min. 5-20/min. | TAK |  |
| 8. | Wentylacja objętościowo-zmienna, zakres częstości min. 5-20/min. | TAK |  |
| 9. | Zakres objętości min. 0,5 – 1,6l | TAK |  |
| 10. | Tryb wentylacji SIMV w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK/NIE TAK 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11. | Ciśnienie wdechu w zakresie min 5-40 cmH2O | TAK |  |
| 12. | Przepływ wdechowy regulowany w zakresie od 0 do 200 l/min. | TAK |  |
| 13. | Ciśnienie wdechu nastawiane | TAK |  |
| 14. | Automatyczne włączanie zasilania z akumulatora w razie awarii zasilania sieciowego | TAK |  |
| 15. | Wentylacja minutowa regulowana w zakresie od 0 do 95 l/min. | TAK |  |
| 16. | Czułość wyzwalania w zakresie min. -3 +5cmH2O | TAK |  |
| 17. | Czułość wyzwalania oddechu pacjenta generowana przepływem | TAK |  |
| 18. | PEEP regulowany w zakresie od 0 do 25 cmH2O | TAK |  |
| 19. | Możliwość zaprogramowania podawania określonej objętości oddechowej dla wentylacji sterowanej ciśnieniem . | TAK |  |
| 20. | Adaptacyjne dostosowanie wspomagania ciśnieniowego do zapotrzebowania pacjenta | TAK/NIE TAK 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 21. | Możliwość wyświetlania na ekranie min. dwóch krzywych oddechowych | TAK |  |
| 22. | Stężenie tlenu w zakresie min. 21 – 40% | TAK |  |
| 23. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 24. | Zasilania sieciowego –świetlny | TAK |  |
| 25. | Zasilania bateryjnego – świetlny | TAK |  |
| 26. | Wdechu z respiratora - świetlny | TAK |  |
| 27. | Alarm bezdechu - świetlny/dźwiękowy | TAK |  |
| 28. | Alarm odłączenia obwodu pacjenta - świetlny/dźwiękowy | TAK |  |
| 29. | Alarm niskich przecieków - świetlny/dźwiękowy | TAK |  |
| 30. | Alarm niskiego ciśnienia i wysokiego ciśnienia - świetlny/dźwiękowy | TAK |  |
| 31. | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów - świetlny/dźwiękowy | TAK |  |
| 32. | Alarm niskiej i wysokiej objętości oddechowej - świetlny/dźwiękowy | TAK |  |
| 33. | Brak zasilania sieciowego - świetlny/dźwiękowy | TAK |  |
| 34. | Dziennik alarmów (min. 20 ostatnich alarmów) | TAK |  |
|  | Monitorowanie |  |  |
| 35. | Objętość oddechowa w zakresie min. 50-1800ml | TAK |  |
| 36. | Częstość oddechów w zakresie min. 5- 45 oddech/min. | TAK |  |
| 37. | Ciśnienie w drogach oddechowych mierzone w zakresie min. 5-45 cmH2O | TAK |  |
| 38. | Możliwość pracy z akumulatora min. 2 godz. | TAK Wartość min. 0 pkt, wartość max. 5pkt, pozostałe wartość proporcjonalnie |  |
| 39. | Masa max 7kg | TAK |  |
| 40. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 41. | Aparat zastępczy na czas naprawy i przeglądu zdeponowany w Szpitalu – gotowy do natychmiastowej pracy | TAK |  |
| 42. | Bezpłatne przeglądy zgodnie z DTR | TAK |  |
| 44. | Dostawa do 3 szt. układów pacjenta dla 1 pacjenta na 1 rok | TAK |  |

UWAGA:

Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” w pozycjach, które podlegają ocenie (zgodnie z opisem) zobowiązany jest do podania wartości.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Zestawienie parametrów technicznych opisujących dzierżawione koncentratory tlenowe

Typ …………………………..

Model ………………………..

Rok Produkcji (min. 2015) …………..…

PAKIET NR 2

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Parametr wymagany/oceniany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V | TAK |  |
| 2. | Regulowany przepływ tlenu w zakresie ½ - 5 litrów / minutę | TAK Wartość min, - 0 pkt, wartość max - 5pkt Pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 3. | Koncentracja tlenu - min. 95% dla przepływu od 0-3 l/min - min. 90% dla przepływu od 3-4 l /min - min. 85% dla przepływu od 4-5 l /min | TAK |  |
| 4. | Poziom dźwięku ≤ 45 dB | TAK Wartość max, - 0 pkt, wartość min -5pkt Pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 5. | Urządzenie wyposażone w alarmy: - wysokiego ciśnienia - niskiego ciśnienia - zaniku zasilania - zanieczyszczenia czujnika tlenu - zabezpieczenie termiczne sprężarki | TAK |  |
| 6. | Ciężar aparatu max.25 kg | TAK Wartość max, - 0 pkt, wartość min - 5pkt Pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 7. | Aparat przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |

UWAGA:

Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” w pozycjach, które podlegają ocenie (zgodnie z opisem) zobowiązany jest do podania wartości.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy