Załącznik nr 3 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.155.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

PAKIET 1 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe, dwujamowe resynchronizujące dla osób kachektycznych, z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia  z kompletem elektrod oraz z zestawem do implantacji elektrody lewokomorowej

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |
| 1b | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator dwujamowy Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |
| 1c | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – min. 2017r | tak |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] | tak |  |
| 4 | Waga poniżej 80 g | tak |  |
| 5 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego | tak |  |
| 6 | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm | tak |  |
| 7 | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 | tak |  |
| 8 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | tak |  |
| 9 | Terapia ATP w strefie VF | tak |  |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne (do wyboru przez Zamawiającego), sterydowe, z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek | tak |  |
| 11 | Rodzaj izolacji elektrody przedsionkowej Silikon i/lub Poliuretan – (do wyboru przez Zamawiającego), sterydowa końcówka elektrody | tak |  |
| 12 | Elektroda przedsionkowa unipolar/bipolar, pasywne/aktywne, różne kształty w tym kształt litery „J”/prosta (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 13 | Elektroda lewokomorowa min. 3 typy | tak |  |
| 14 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna | tak |  |
| 15 | Elektroda lewokomorowa o co najmniej 4 biegunach stymulacji | tak |  |
| 16 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem | tak |  |
| 17 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja do telemonitoringu) | tak |  |
| 18 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” oraz uni-, bipolarne, quadripolarne – do wyboru | tak |  |
| 19 | W przypadku elektrody lewokomorowej quadripolarnej możliwość podłączenia elektrody do gniazda IS-4 |  |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej |
| 20 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej, min. 2 rodzaje | tak |  |
| 21 | Zastawka zintegrowana z w/w „koszulkami” | tak |  |
| 22 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | tak |  |
| 23 | Prowadnik angioplastyczny do każdej elektrody lewokomorowej OTW | tak |  |
| 24 | Koszulki subselektywne, min. 2 rodzaje | tak |  |

UWAGA: Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.  Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Szkolenia mają być zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz do potwierdzenia odbycia szkoleń imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.155.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

PAKIET 2 - Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z możliwością analizy sygnałów zarówno komorowych jak i przedsionkowych, z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym automatyczne wysyłanie raportów) z elektrodą

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z możliwością analizy sygnałów zarówno komorowych jak i przedsionkowych Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – min. 2017r | tak |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | tak |  |
| 4 | Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | tak |  |
| 5 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | tak |  |
| 6 | Elektroda do defibrylacji aktywna, możliwość dostarczenia elektrody pro MRI | tak |  |
| 7 | Możliwość odbierania i analizy sygnałów komorowych i przedsionkowych oraz stymulacji VDD | tak |  |
| 8 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | tak |  |

UWAGA: Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.  Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Szkolenia mają być zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz do potwierdzenia odbycia szkoleń imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.155.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

PAKIET 3 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe, dwujamowe i resynchronizujące umożliwiające skanowanie MRI, z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę) z zestawem  elektrod (elektroda przedsionkowa, elektroda defibrylująca, elektroda lewokomorowa) i z zestawem do implantacji elektrody lewokomorowej (w każdym zestawie dwie koszulki, rozszerzacz, prowadnik, nóż do rozcinania koszulki, cewnik balonowy do angiografii zatoki wieńcowej)

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |
| 1b | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator dwujamowy Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |
| 1c | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – min. 2017r | TAK |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | TAK |  |
| 4 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych | TAK |  |
| 5 | Elektrody pasywne/aktywne jedno/dwukoilowe -do wyboru | TAK |  |
| 6 | Porty DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI po wszczepieniu | TAK |  |
| 8 | Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | TAK Podać |  |
| 9 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | TAK |  |
| 10 | Elektroda defibrylująca z możliwością przeprowadzenia badania MRI | TAK |  |
| 11 | Elektroda przedsionkowa z możliwością przeprowadzenia badania MRI | TAK |  |
| 12 | Elektroda lewokomorowa z możliwością przeprowadzenia badania MRI | TAK |  |
| 13 | W przypadku urządzenia resynchronizującego możliwość podłączenia elektrody lewokomorowej czteropolowej | TAK |  |
| 14 | W przypadku urządzenia resynchronizującego możliwość stymulacji dwupunktowej lewej komory oraz możliwość automatycznego wykrywania środowiska MRI | TAK |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej |
| 15 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej, min. 2 rodzaje | Tak |  |
| 16 | Zastawka zintegrowana z w/w „koszulkami” | Tak |  |
| 17 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | Tak |  |
| 18 | Prowadnik do każdej elektrody lewokomorowej | Tak |  |
| 19 | Koszulki subselektywne, min. 2 rodzaje | Tak |  |

UWAGA: Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.  Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Szkolenia mają być zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz do potwierdzenia odbycia szkoleń imiennym certyfikatem.

…………………..…….……………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby  upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.155.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

PAKIET 4 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące o zwiększonej liczbie wyładowań z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę) z zestawem elektrod (elektroda przedsionkowa, elektroda defibrylująca, elektroda lewokomorowa) i z zestawem do implantacji elektrody lewokomorowej (w każdym zestawie dwie koszulki, rozszerzacz, prowadnik, nóż do rozcinania koszulki, cewnik balonowy do angiografii zatoki wieńcowej)

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – min. 2017r | Tak |  |
| 3 | Energia dostarczona defibrylacji minimum 35 [J] | Tak |  |
| 4 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych | Tak |  |
| 5 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | Tak |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru, jedno-, dwukoilowe – do wyboru | Tak |  |
| 7 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | Tak |  |
| 8 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” oraz uni-, bipolarne – do wyboru, min. 3 rodzaje | Tak |  |
| 9 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych | Tak |  |
| 10 | Ilość wyładowań w jednej interwencji min. 8 w każdej ze stref terapii | Tak |  |
| 11 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak |  |
| 12 | Telemonitoring ( w tym bezprzewodowa stacja do telemonitoringu) | Tak |  |
| 13 | Bezprzewodowa telemetria | Tak |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej |
| 14 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej, min. 2 rodzaje | Tak |  |
| 15 | Zastawka zintegrowana z w/w „koszulkami” | Tak |  |
| 16 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | Tak |  |
| 17 | Prowadnik angioplastyczny do każdej elektrody lewokomorowej OTW | Tak |  |
| 18 | Koszulki subselektywne, min. 2 rodzaje | Tak |  |

UWAGA: Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.  Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenie minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Szkolenia mają być zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz do potwierdzenia odbycia szkoleń imiennym certyfikatem.

…………………..…….……………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby  upoważnionej do  reprezentowania firmy