Załącznik nr 3 do Formularza oferty

DZP.262.199.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

oraz  PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Parametry techniczne – Aparat do dializ – 8 szt.

Producent/Firma 	 ……………………

Typ, model  		 ……………………

Rok produkcji min. 2016 ……………………

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany (opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Profilowanie stężenia sodu i ultrafiltracji | TAK |  |
| 3. | Regulacja przepływu krwi w zakresie min. 20 -500ml/min. | TAK |  |
| 4. | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego w zakresie min. 300 – 800ml/min | TAK |  |
| 5. | Możliwość użycia ładunków suchych do dializy dwuwęglanowej | TAK |  |
| 6. | Możliwość stosowania dowolnych koncentratów | TAK |  |
| 7. | Automatyczna pompa heparyny | TAK |  |
| 8. | Dezynfekcja termiczna, cytrotermiczna , chemiczna z użyciem środków w postaci suchej lub płynnej | TAK |  |
| 9. | Temperatura dezynfekcji termicznej i cytrotermicznej min. 84 ° C | TAK |  |
| 10. | Regulacja poziomu krwi w komorze odpowietrzającej | TAK |  |
| 11. | Automatyczne wyłączanie aparatu po zakończeniu cyklu dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 12. | Wykonywanie dializ dwuwęglanowych | TAK |  |
| 13. | Możliwość pracy pompy krwi w trakcie dezynfekcji | TAK/NIE Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 14. | Sygnalizacja stanów alarmowych | TAK |  |
| 15. | Programowanie czasu dializy | TAK |  |
| 16. | Profilowanie sodu | TAK |  |
| 17. | Ciągły objętościowy lub przepływowy pomiar ultrafiltracji z autokorekcją | TAK/NIE podać Pomiar ciągły objętościowy – Tak -10 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 18. | Monitor ciśnienia krwi pacjenta min. 7 szt | TAK |  |
| 19. | Nadzorowanie ciśnienia żylnego/tętniczego z dokładnością +/-3%/+/- 10 mmHg | TAK |  |
| 20. | Wykonywanie izolowanej ultrafiltracji | TAK |  |
| 21. | Wykrywanie przecieków krwi w płynie dializacyjnym | TAK |  |
| 22. | Wykrywanie pęcherzyków powietrza w krwi | TAK |  |
| 23. | Pomiar adekwatności dializy (Kt/v) „on line” | TAK |  |
| 24. | Pomiar klirensu mocznika (K) z częstością min 30 min. umożliwiający modyfikację w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 25. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia z przewodem i mankietem dla dorosłych dla min. 7 aparatów | TAK |  |
| 26. | Ultrafiltr płynu dializacyjnego | TAK |  |
| 27. | Min. 1 aparat z funkcją HDF | TAK |  |
| 28. | Zasilanie awaryjne na min.15 minut | TAK Wartość min. - 0 pkt, wartość max. - 5 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 29. | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 30. | Oprogramowanie, komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 31. | Sumaryczny koszt brutto przeglądów technicznych obejmujący wymianę wszystkich materiałów i części niezbędnych do zakończenia przeglądów w okresie 24 miesięcy / po okresie gwarancyjnym/ | podać ilość wymaganych przeglądów w tym okresie Koszt max. - 0 pkt, koszt min. - 20 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |  |

UWAGA:

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’ , wraz z opisem.

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)