Załącznik nr 1 do SIWZ

DZP.262.04.2018

Specyfikacja asortymentowo – ilościowa przedmiotu zamówienia

Środek do mycia basenów szpitalnych w myjkach – dezynfektorach

| Nr pakietu | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość roztworu roboczego |
| --- | --- | --- |
| 6. | 1. Środek do mycia w myjkach – dezynfektorach basenów szpitalnych - preparat w postaci koncentratu - łagodny detergent zasadowy do automatycznego mycia pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego - odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady takich jak: stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastiki stosowane przy wytwarzaniu basenów, kaczek - preparat dozowany 2 – 4 ml/L w zależności od twardości wody - preparat o ciężarze właściwym (20°C) 1,078, wskaźnik pH przy dostawie 12,9, wskaźnik pH przy 0,5% wody 9,8, lepkość <25 cPs - środek zapobiegający powstawaniu kamienia i korozji - środek zawierający amofertyczne środki powierzchniowo-czynne, polikarboksylany Opakowanie: do 5 L 2. Środek do płukania w myjkach – dezynfektorach basenów szpitalnych - preparat w postaci koncentratu - łagodny detergent zasadowy do automatycznego mycia pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego oraz orurowania myjni - preparat służy do przemywania i spłukiwania - odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady takich jak: stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastiki stosowane przy wytwarzaniu basenów, kaczek - preparat o ciężarze właściwym (20°C)1,140, wskaźnik pH przy dostawie 9,7, wskaźnik pH przy 0,5% wody 8,8 - preparat powinien w swym składzie zawierać: środek maskujący jony, środek zapobiegający powstawaniu kamienia, środek zapobiegający korozji i polikarboksylany (15-30%) - dozowany w procesie płukania: 0,5 – 1,5 ml/L w zależności od twardości wody Opakowania: do 5 L | 300 L koncentratu 150 L koncentratu |