Załącznik Nr 1 do SIWZ

DZP.262.12.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Wszystkie pojazdy określone w przedmiocie zamówienia muszą być zarejestrowane jako specjalne – sanitarne oraz  wyprodukowane po 31.12.2012r

Kierowcy muszą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdów uprzywilejowanych (bez GRUPY VIII)

GRUPA I

Karetka „przewozowa” z sanitariuszem całodobowo przez 7 dni w tygodniu w promieniu do 30 km od SPCSK

GRUPA II

Karetka „przewozowa” w dni robocze z sanitariuszem w godzinach 07:00-22:00 w promieniu do 30 km od SPCSK

Opis wymagań dla GRUPY I, II

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania w dyspozycję karetkę przewozową z sanitariuszem.

- Karetka przewozowa - pojazd zarejestrowany jako specjalny - sanitarny wyposażony w:

- sygnalizację uprzywilejowania zgodną z Regulaminem 65 EKG ONZ,

- min. 4 miejsca siedzące (z kierowcą) wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z czego min. 2 miejsca w przedziale medycznym,

- podstawę dostosowaną do transportu osoby w pozycji leżącej, wyposażoną w amortyzację pneumatyczną lub elektro-hydrauliczną,

- klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału medycznego,

- ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego,

- nosze główne zgodne z wymaganiami normy PN EN 1865

- pojazd musi być zgodny z wymaganiami normy PN EN 1789 dla ambulansu typu A

- Usługę transportu realizowaną karetką przewozową z grupy I i II należy realizować zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku nałożenia się zapotrzebowań na wyjazd Dyspozytor przyjmujący zgłoszenie powinien poinformować zamawiającą komórkę szpitala (Kliniki, Izbę Przyjęć, itd.) o braku możliwości realizacji transportu w danej godzinie i podać informację o najbliższym wolnym terminie jego realizacji.

- W przypadku gdy karetki do transportu krwi oraz materiałów do diagnostyki laboratoryjnej są w trasie (przewozi materiały do badania z Centralnego Laboratorium) można użyć do przewozu krwi na CITO ryczałtowej karetki przewozowej z GRUPY I i II.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo  do korzystania z karetki przewozowej z Grupy II do przewozu  zespołu lekarz, pielęgniarka do domu pacjenta z Grupy VIII w celu badań.

GRUPA III

Karetki „przewozowe” powyżej  30 km od SPCSK całodobowo przez 7 dni w tygodniu

Opis wymagań dla grupy III

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania w dyspozycję karetkę przewozową z sanitariuszem lub bez,  w zależności od zlecenia.

- Karetka przewozowa - pojazd zarejestrowany jako specjalny - sanitarny wyposażony w:

- sygnalizację uprzywilejowania zgodną z Regulaminem 65 EKG ONZ,

- min. 4 miejsca siedzące (z kierowcą) wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z czego min. 2 miejsca w przedziale medycznym,

- podstawę dostosowaną do transportu osoby w pozycji leżącej, wyposażoną w amortyzację pneumatyczną lub elektro-hydrauliczną,

- klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału medycznego,

- ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego,

- nosze główne zgodne z wymaganiami normy PN EN 1865,

- pojazd musi być zgodny z wymaganiami normy PN EN 1789 dla ambulansu typu A i posiadać deklarację zgodności producenta ambulansu lub certyfikat niezależnej jednostki badawczej,

- Wymagana ilość dostępnych karetek uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość jednoczesnego wykorzystywania karetek kształtuje się w przedziale od 1 do 2 karetek.

GRUPA IV

Karetki przewożące pacjentów dializowanych do i ze stacji dializ z terenu Szpitala SPCSK 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty

Opis wymagań dla GRUPY IV

- Na każde zlecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do oddania w dyspozycję karetki - pojazdy zarejestrowane jako specjalne - sanitarne, wyposażone w:

- od 5 do 9 miejsc siedzących (włącznie z kierowcą) wyposażonych w pasy bezpieczeństwa,

- co najmniej trzy samochody wyposażone w stanowiska do przewozu minimum dwóch osób na wózkach inwalidzkich,

- co najmniej trzy samochody wyposażone w stanowiska do przewozu minimum jednej osoby w pozycji leżącej,

- klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału pacjentów,

- ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału pacjentów,

- Wykonawca świadczy usługi transportowe w zakresie przewozu pacjentów dializowanych, objętych opieką zdrowotną przez Stację Dializ Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych SPCSK ul. Banacha 1a, z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ i z powrotem.

- Dializy wykonywane są w trybie 3-4 zmianowym od poniedziałku do soboty zgodnie z grafikiem.

  - początek zmian: 06.45, 12.45, 18.45 i 23.45.

  - czas trwania dializy: 4-6 godzin.

- Każdy z pacjentów dializowanych jest transportowany w zależności od indywidualnych potrzeb, średnio trzy razy w tygodniu.

- Transport pacjentów powinien być tak zorganizowany, by czas oczekiwania na zabieg i po zabiegu nie przekraczał 30 min.

- Przewóz osób dializowanych winien odbywać się w warunkach zapewniających komfort należny choremu.

- Grafik dializ może ulec zmianie w trybie awaryjnym, natychmiastowym (tzn. decyzja, co do zmiany zapada w dniu tych przewozów).

- Chory musi być dowożony na dializę i odwożony do domu możliwie najkrótszą drogą nieprzekraczającą 1,5 krotności najkrótszej trasy dojazdu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zapewniając pomoc w transporcie pacjentów niesprawnych ruchowo - wymagających przewożenia na wózkach inwalidzkich i noszach samojezdnych w pozycji leżącej - z mieszkania do karetki, z karetki do stacji dializ, z wózka inwalidzkiego lub noszy leżących samojezdnych na łóżko dializacyjne oraz w odwrotnej kolejności.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zapewniającej pomoc wszystkim pacjentom, którzy tego wymagają przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, włącznie z pomocą przy zapianiu pasów bezpieczeństwa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydania dyspozycji o obecności sanitariusza, co zostanie zaznaczone w Wykazie Przewozów Pacjentów Dializowanych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w Wykazie Przewozów Pacjentów Dializowanych w zakresie:

  - czasowych zmian adresów zamieszkania związanych z sezonową czasową zmianą miejsca zamieszkania pacjentów,

  - rozszerzenia w każdej chwili wykazu w stosunku do aktualnego na dzień podpisania umowy, zgodnie ze zwiększeniem liczby dializowanych pacjentów,

  - Godzin planowych przewozów pacjentów w związku z koniecznością zmian godzin dializ.

- W przypadku transportu pacjenta hemodializowanego lub dializowanego otrzewnowo wyłącznie w jedną stronę  Zamawiający zapłaci ½ przyjętego ryczałtu.

- Wymagana ilość dostępnych karetek uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość jednoczesnego wykorzystywania karetek kształtuje się w ilości 4 - 5 karetek.

GRUPA V

Karetki przewożące krew oraz materiały do diagnostyki laboratoryjnej w dni robocze w godzinach 07:00-22:00 do 30 km od SPCSK

GRUPA VI

Karetki przewożące krew oraz materiały do diagnostyki laboratoryjnej w dni robocze w godzinach 22:00-07:00 oraz całodobowo w dni wolne i święta w promieniu do 30 km od SPCSK

Opis wymagań dla GRUPY V, VI

- Na każde zlecenie Zamawiającego do przewozu krwi i badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do oddania do dyspozycji karetkę - pojazdy zarejestrowane jako specjalne -sanitarne, wyposażone w:

  - sygnalizację uprzywilejowania zgodną z Regulamin 65 EKG ONZ.

  - minimum 2 miejsca siedzące (z kierowcą) wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,

  - klimatyzacja kabiny kierowcy,

  - ogrzewanie kabiny kierowcy,

- Do wykonania zlecenia transportu krwi i preparatów krwiopochodnych oraz badań laboratoryjnych  pojazd sanitarny powinien być wyposażony w następujące pojemniki i wkłady:

- przenośne lodówki lub zamrażarki w odpowiedniej ilości w zależności od wielkości transportu (od 1 do 250 jednostek krwi i jej składników) - zasilane z akumulatora samochodowego, w razie potrzeby należy używać pojemnika transportowego z izolacją, wypełnionego wkładami chłodzącymi. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w zależności od potrzeb Zamawiającego odpowiedniej ilości pojemników transportowych oraz ma obowiązek we własnym zakresie zapewnić miejsce ich przechowywania,

- wkład z lodem – wkład lub inny czynnik umożliwiający utrzymanie odpowiedniej temperatury w pojemniku termicznym (termotorbie) dla transportu krwi lub osocza mrożonego i krioprecypitatu (suchy lód),

- wkład ciepły – wkład lub inny czynnik umożliwiający utrzymanie odpowiedniej temperatury w pojemniku termicznym (termotorbie) dla transportu płytek krwi.

- Kierowca wykonujący zlecenie transportu krwi i jej składników w szczególności odpowiada za:

  - sprawne i odpowiednie przygotowanie pojazdu do transportu krwi lub jej składników,

  - sprawną realizację transportu krwi lub jej składników,

  - ład i porządek w przedziale sanitarnym,

  - sprawną realizację transportu krwi lub jej składników,

  - sprawną realizację zlecenia na przewóz krwi lub jej składników,  w przypadku adnotacji „krew na cito” lub „krew na ratunek życia” zlecenie należy wykonać bez zbędnej zwłoki,

  - czystość i odpowiednią dezynfekcję pojemników transportowych, będących na wyposażeniu pojazdu sanitarnego,

  - monitoring temperatur w pojemnikach transportowych w czasie transportu - każde urządzenie transportowe powinno być wyposażone we własny czujnik temperatury,

  - prawidłowy transport w nienaruszonym stanie do wskazanego miejsca zgodnie z procedurą.

  - znajomość procedur dekontaminacji, znajomość warunków transportu krwi i jej składników.

- Procedura postępowania od otrzymania zlecenia do dostarczenia krwi do Banku Krwi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej:

  - po otrzymaniu zgłoszenia o konieczności przewozu krwi lub jej składników Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania zlecenia. Oznacza to, że przed rozpoczęciem realizacji zlecenia obowiązkowo należy sprawdzić stan pojemników transportowych będących na wyposażeniu pojazdu sanitarnego. Uzupełnić wkłady z lodem i tzw. wkłady „ciepłe”,

  - w stacji krwiodawstwa należy wkłady z lodem i wkłady „ciepłe” wymienić na wkłady o odpowiedniej temperaturze. W karcie temperatur znajdującej się w stacji krwiodawstwa – pracownik ekspedycji, odnotowuje temperaturę panującą w pojemnikach transportowych oraz godzinę wydania preparatów, własną pieczątką i podpisem zatwierdza stan faktyczny,

  - wymagana temperatura dla:

    - koncentratu krwinek czerwonych ( krew) KKCZ, to 4-5 °C max do 10 °C,

    - osocza świeżo mrożonego, to minus 18 °C i niższa,

    - koncentratu krwinek płytkowych ( płytki krwi ) KKP, to od plus 20-24 °C.

  - po dostarczeniu przewożonego materiału do Banku Krwi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej, osoba odbierająca dostarczone przez kierowcę preparaty zobowiązana jest do odnotowania tego faktu wraz z godziną, temperaturą oraz stwierdzeniem, że przewożony materiał jest w stanie nie uszkodzonym, w karcie przewozów powierzonych materiałów. Karta ta po wykonaniu zlecenia pozostaje w SPCSK,

  - w razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu technicznego pojemników transportowych należy natychmiast dokonać ich wymiany. Wobec powyższego należy na bieżąco obserwować wskazania termometrów znajdujących się w pojemnikach transportowych.

  - Po wykonaniu zlecenia kierowca, który przewoził krew lub jej składniki zobowiązany jest do uporządkowania pojazdu, umycia i dezynfekcji pojemników transportowych oraz wnętrza pojazdu sanitarnego (w razie wystąpienia takiej konieczności) w celu przygotowania pojazdu do wykonania następnych zleceń.

- Każda karetka powinna być wyposażona w niezbędne środki do dekontaminacji na wypadek przedostania się materiału biologicznego do środowiska.

- Karetka grupy VI w dni wolne i święta oraz w godzinach 22.00-7.00 transport krwi przeznaczona jest tylko dla Pracowni Serologii.

- W przypadku gdy karetka do transportu krwi oraz materiałów do diagnostyki laboratoryjnej jest w trasie (przewozi materiały do badania z Centralnego Laboratorium) można użyć do przewozu krwi na CITO ryczałtowej karetki przewozowej z grupy I i II.

- Wymagana ilość dostępnych karetek uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość jednoczesnego wykorzystywania karetek kształtuje się w przedziale od 1 do 2 karetek w każdej z  V i VI grupy.

GRUPA VII

Karetki do przewozu zespołu transplantacyjnego całodobowo przez 7 dni w tygodniu

Opis wymagań dla GRUPY VII

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przewozu zespołu transplantacyjnego przez całą dobę we wszystkie dni w tygodnia, w niedziele i święta.

- Wykonawca przekazuje do dyspozycji Zamawiającemu, karetkę – pojazd do przewozu zespołu transplantacyjnego umożliwiającą bezpieczny, wygodny transport 4-osobowego zespołu transplantacyjnego oraz zapewni zespół dwóch kierowców

- Podstawą do wyjazdu jest zlecenie opatrzone pieczątką „Zespół Transplantacyjny”

- Karetki” - pojazdy zarejestrowane jako specjalne - sanitarne, nie starsze niż 5 lat w dniu podpisania umowy.

- Nadwozie wyposażone co najmniej w :

  - Fotele do przewozu osób (poza kabiną kierowcy) w konfiguracji:

    - Dwa pojedyncze siedzenia (fotele) z możliwością ustawienia (bez użycia narzędzi) przodem lub tyłem do kierunku jazdy, wyposażone w podłokietniki i zagłówki oraz funkcję regulacji oparć siedzeń (II rząd siedzeń),

    - Dwa pojedyncze siedzenia (fotele) z możliwością ustawienia (bez użycia narzędzi) przodem lub tyłem do kierunku jazdy, wyposażone w podłokietniki i zagłówki oraz funkcję regulacji oparć siedzeń (III rząd siedzeń),

    - Wszystkie siedzenia posiadające funkcję przesuwania: przód-tył po całej długości przedziału pasażerskiego z możliwością blokowania w dowolnym miejscu (system szynowy),

    - Wszystkie siedzenia w II i III rzędzie wyposażone w zintegrowane z siedzeniami trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z samonapinaczami,

    - Siedzenia, ich punkty mocowania oraz zagłówki muszą posiadać homologację dla typu pojazdu kategorii M1 wystawioną zgodnie z Dyrektywą 74/408/EWG lub Regulaminem 17 EKG ONZ. Wykonawca ma obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu (o ile siedzenia nie stanowią fabrycznego wyposażenia pojazdu bazowego)

    - Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z Dyrektywą 76/115/EWG lub Regulaminem 14 EKG ONZ. Wykonawca ma obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu (o ile punkty mocowania pasów bezpieczeństwa nie stanowią fabrycznego wyposażenia pojazdu bazowego)

  - Klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału zespołu transplantacyjnego.

  - Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału zespołu transplantacyjnego.

  - Pełne przeszklenie (poza kabiną kierowcy) w tym min. 2 okna uchylne. Wszystkie szyby (poza kabiną kierowcy) muszą mieć współczynnik przepuszczalności światła 5-15% w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262 z poźn. zm.).

  - Przestrzeń bagażową o pojemności min. 700 l   zapewniającą przewóz pojemników/lodówek oraz walizek z narzędziami chirurgicznymi. Bagaż musi być zabezpieczany (specjalnymi pasami lub siatkami) na czas przejazdu.

  - Sygnalizacja uprzywilejowania składająca się co najmniej z :

    - Min. dwie niebieskie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim, zamontowane w przedniej części dachu pojazdu,

    - W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy typu LED o barwie światła niebieskiej,

    - Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty,

    - Lampy pulsacyjne typu LED w kolorze niebieskim zamontowane na bokach błotników przednich pojazdu,

    - Min. jedna lampa pulsacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu pojazdu.

- Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

  - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

  - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

  - włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

  - włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

  - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

  - Sygnalizator dźwiękowy musi być zamontowany w sposób zapewniający komfort przewożonego personelu medycznego  -  przodu pojazdu (np. przedni zderzak)

- Pozostałe wymagania:

- Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.

- Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań), przed podpisaniem umowy

- Zawieszenie musi charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące wygodę dla przewożonych osób, dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość

- Układ kierowniczy musi być wyposażony co najmniej w :

  - Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył.

  - Wspomaganie układu kierowniczego

- Karetki muszą być wyposażone w zależności od pory roku w opony letnie lub zimowe.

- Wymagana ilość dostępnych karetek uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość jednoczesnego wykorzystywania karetek kształtuje się w przedziale od 1 do 3 karetek.

GRUPA VIII

# Transport sanitarny do przewozu mieszanin żywieniowych  (do żywienia dojelitowego) 2 dni w tygodniu (5 godzin dziennie) w promieniu do 30  km od SPCSK

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GRUPA VIII

- Samochód przeznaczony wyłącznie do transportu materiałów medycznych (mieszaniny do żywienia dojelitowego w celu kontynuacji leczenia) z wydzielonymi przestrzeniami wyposażonymi w mechanizmy grzewcze i chłodzące umożliwiające utrzymanie prawidłowej temperatury przewożonych preparatów do wskazanego punktu docelowego. Transport mieszanin żywieniowych zgodnie z  wymogami producenta musi odbywać się  w temperaturze od 5º do 25º . Pojazd ten musi być wyposażony również w pojemniki do transportu mieszanin żywieniowych z możliwością regulacji temperatury oraz jej monitorowania podczas transportu. Wszystko musi się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r Rozdział  9.

- Środki transportu sanitarnego muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe określane dla pojazdów medycznych i ich wyposażenia w Polskich Normach przenoszonych europejskie normy zharmonizowane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

( Dz.U.2015 poz. 305 wraz z późn. zm.)

- Świadczenie usługi transportu sanitarnego odbywać się będzie na podstawie telefonicznego zlecenia transportu lub ustalonego wcześniej grafiku.

- Praca przez 2 dni w tygodniu (5 godzin dziennie) w promieniu do 30  km od siedziby SPCSK.

  - Zamawiający z tygodniowym wyprzedzeniem poda dni wyjazdów oraz godzinę przyjazdu do siedziby Zamawiającego w celu pobrania preparatów żywieniowych.

  - Szacunkowa dzienna ilość 100 km transportu preparatów żywieniowych.

- Stały kontakt telefoniczny z Zamawiającym.

- Przewóz mieszanin żywieniowych zgonie z wytycznymi Zamawiającego odnośnie temperatur transportu każdego preparatu.

- Do wydawania zleceń na usługi transportu sanitarnego mieszanin żywieniowych  upoważniony jest Lekarz Dyżurny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej.

- W przypadku konieczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z karetki przewozowej z Grupy II do przewozu zespołu lekarz, pielęgniarka do domu pacjenta  w  celu przeprowadzenia badań.

Zamawiający w grupie VIII przewiduje dostępność jednego pojazdu wraz z  kierowcą 2 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.

PAKIET NR 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu).

Wymagania:

Wszystkie pojazdy określone w przedmiocie zamówienia musza być zarejestrowane jako specjalne – sanitarne.

Kierowcy muszą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdów uprzywilejowanych.

Opis wymagań Karetka specjalistyczna „S”, skład zespołu – co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i pojazd.

Wymagania dotyczące personelu karetki:

Zespół specjalistyczny, w skład którego wchodzą, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z dnia 1.07.2013 r. poz. 757), co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny),

- Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.).

Pozostałe wymagania:

- Przybycie zespołu „S” do miejsca wezwania niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 30 min. od zgłoszenia (CITO) lub zlecenia planowe w terminie ustalonym ze zleceniodawcą;

- Dostępność pojazdów do wykonania zadania - nie mniej niż 2 pojazdy.

Przez dostępność pojazdów Zamawiający rozumie dysponowanie taką ilością pojazdów przez cały okres obowiązywania umowy, umożliwiając realizację usług na poziomie przyjętym przez Zamawiającego.

Karetka sanitarna typu „S” (wraz z zespołem specjalistycznym)

- Karetka przewozowa- pojazd zarejestrowany jako specjalny sanitarny wyposażony w:

  - sygnalizację uprzywilejowania zgodną z Regulaminem 65 EKG ONZ

  - podstawę dostosowania do transportu osoby w pozycji leżącej, wyposażoną w amortyzację pneumatyczną lub elektro-hydrauliczną,

  - klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału medycznego,

  - ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego,

  - nosze główne zgodne z wymaganiami normy PN EN 1865.

- Pojazd musi być zgodny z wymaganiami normy PN EN 1789:2008 dla ambulansu typu B lub C i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2012/DSM z dnia 17.10.2012r.

- Pojazd musi być wyposażony w łączność radiową i GPS,

- Wymagana jednoczesna ilość dostępnych karetek uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego