DZP.262.50.2018

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET  1

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sondy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej |
| 1. | prowadniki do pomiaru przepływu wewnątrzwieńcowego | Tak |  |
| 2. | kompatybilne z konsolą Volcano | Tak |  |
| 3. | średnica 0,014” | Tak |  |
| 4. | dostępne w długościach 185 cm i 300 cm | Tak |  |
| 5. | dostępne z końcówką prostą i typu „J” | Tak |  |
| II. | Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - system elektroniczny |
| 1. | sondy kompatybilne z konsolą pracującą w systemie elektronicznym | Tak |  |
| 2. | przetwornik o częstotliwości min. 20 MHz | Tak |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Dzierżawa urządzenia

Parametry techniczne – Zintegrowany system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR.

Producent/Firma 	       ……………………

Typ, model  		       ……………………

Rok produkcji ) min. 2012r. z oprogramowaniem min. 2017r.)    ………………………………………………..………

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System wyposażony w kolorowe monitory min. LCD 18” - monitor zainstalowany w sterowni i przy stole zabiegowym posiadanego angiografu. | TAK |  |
| 2. | Sterowanie urządzeniem za pomocą konsoli sterującej zainstalowanej w sali zabiegowej oraz drugiej konsoli zainstalowanej w sterowni. | TAK |  |
| 3. | Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych. | TAK |  |
| 4. | Funkcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR wraz z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii. | TAK |  |
| 5. | Funkcja wspomagania interpretacji swiatła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu- ChromaFlo. | TAK |  |
| 6. | Funkcja analizy składu i budowy blaszki miażdżycowej. | TAK |  |
| 7. | Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika. | TAK |  |
| 8. | Ap Aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20 mhz) sondami IVUS z możliwością rozbudowy w przyszłości o sondę mechaniczną (45 mhz) oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezzwężeniowego. | TAK |  |
| 9. | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne. | TAK |  |
| 10. | Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD – R, w formacie DICOM. | TAK |  |
| 11. | M Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki. | TAK |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Dzierżawa urządzenia

Parametry techniczne – Mobilny system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS  oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR.

Producent/Firma 	        ……………………

Typ, model  		        ……………………

Rok produkcji  (min. 2017r.)  ……………………

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat na konstrukcji jezdnej z blokadą kół. | TAK |  |
| 2. | System wyposażonyw kolorowy monitor min. LCD. 19’’ . | TAK |  |
| 3. | Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych. | TAK |  |
| 4. | Aparat współpracujacy z kompatybilnymi elektronicznymi (20 mhz) sondami IVUS z możliwością rozbudowy w przyszłości o sondę mechaniczną (45 mhz) oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezzwężeniowego. | TAK |  |
| 5. | Funkcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR wraz z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii. | TAK |  |
| 6. | Funkcja wspomagania interpretacji swiatła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu- ChromaFlo. | TAK |  |
| 7. | Funkcja analizy składu i budowy blaszki miażdżycowej. | TAK |  |
| 8. | Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika. | TAK |  |
| 9. | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne. | TAK |  |
| 10. | Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD – R, w formacie DICOM. | TAK |  |
| 11. | Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki. | TAK |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET  2

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akcesoria do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej — system mechaniczny |
| 1. | sonda typu mechanicznego 40 MHz zapewniająca obrazowanie teleskopowe | Tak |  |
| 2. | urządzenie do przesuwania sondy, tzw. „mechaniczne sanki” | Tak |  |
| 3. | sonda współpracująca z prowadnikiem angioplastycznym 0,014” i cewnikiem prowadzącym o świetle minimalnym 5F | Tak |  |
| 4. | niski profil przejścia, tj. max 0,67 mm | Tak |  |
| 5. | długość obrazowania naczynia co najmniej 80 mm | Tak |  |
| 6. | sonda kompatybilna z mechanicznym systemem IVUS Boston Scientific iLab | Tak |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET  3

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | cewniki w rozmiarach 5F-6F, w pełnej gamie krzywizn, również nietypowe (3,5 i 6,0) | Tak |  |
| 2. | duże światło wewnętrzne: min 0,056" dla 6F, min 0,045" dla 5F | Tak |  |
| 3. | cewnik typu pigtail z 6-cioma otworami bocznymi | Tak |  |
| 4. | dostępne cewniki dedykowane do dostępu transradialnego | Tak |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET  4

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestawy w komplecie z igłami i prowadnikami | Tak |  |
| 2. | igła typu klasycznego (nie typu "wenflon") | Tak |  |
| 3. | prowadnik o dwóch końcówkach miękkich: typu J i prosta | Tak |  |
| 4. | zestawy wprowadzające dostępne w dwóch różnych długościach ("krótkie" i "długie") | Tak |  |
| 5. | zróżnicowane profile 5F-7F | Tak |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy