DZP.262.79.2018

Załącznik  Nr 2 do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy dzierżawionego urządzenia

PAKIET  4

Parametry techniczne – Generator do cięcia i koagulacji tkanek

Producent/Firma 	       ……………………

Typ, model  		       ……………………

Rok produkcji ) min. 2017 ……

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich w technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej do termofuzji tkanek | TAK |  |
| 2. | Przetwornik piezoelektryczny wyposażony w ceramiczną głowicę o częstotliwości pracy min. 55 kHz | TAK |  |
| 3. | Panel przedni wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym | TAK |  |
| 4. | Generator wyposażony w magnetyczne gniazdo, automatycznie rozpoznające rodzaj narzędzi | TAK |  |
| 5. | Automatyczna regulacja parametrów pracy w zależności od rodzaju użytego narzędzia | TAK |  |
| 6. | Włącznik aktywacji nożnej dla technologii bipolarnej i ultradźwiękowej | TAK |  |
| 7. | Gniazdo do podłączenia przetworników piezolektrycznych | TAK |  |
| 8. | Komplet niezbędnych akcesoriów do pracy urządzenia | TAK |  |
| 9. | Zasilanie 230V | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

DZP.262.79.2018

Załącznik  Nr 2 do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET  7

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | cewniki posiadające taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F | TAK |  |
| 2. | dostępne w długościach min 135cm i 150cm | TAK |  |
| 3. | średnica wewnętrzna końcówki 0,015” lub 0,016” | TAK |  |
| 4. | dostępne cewniki z gwintowanym szaftem, pozwalającym na wkręcanie ich w trudne zmiany | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET  8

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | prowadnik wykonany ze stali 316L | TAK |  |
| 2. | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to tip | TAK |  |
| 3. | dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki, do min 10g | TAK |  |
| 4. | dostępne prowadniki z dystalną częścią uplecioną z min 8 drutów | TAK |  |
| 5. | dostępne prowadniki z końcówką taperowaną do 0,009 | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET  9

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | prowadnik wykonany ze stali 316L z wydłużoną i taperowaną końcówką | TAK |  |
| 2. | dystalna część prowadnika upleciona z min 8 drutów | TAK |  |
| 3. | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | TAK |  |
| 4. | prowadniki z pokryciem hydrofilnym, silikonowym i teflonowym | TAK |  |
| 5. | dostępne prowadniki specjalnego przeznaczenia, służące do eksternalizacji prowadnika | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firm

PAKIET  10

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przedłużacze do prowadników | X |  |
| 1. | średnica 0,014” | TAK |  |
| 2. | długość 165cm | TAK |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy