DZP.262.132.2018

Załącznik  Nr 2 do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET  1

Stenty samorozprężalne stosowane do długich zwężeń lub niedrożności w naczyniach obwodowych (SFA i BTK)

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać, podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny stosowany do długich zwężeń lub niedrożności w naczyniach obwodowych (SFA i BTK) - I rodzaj | TAK |  |
| a. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia | TAK |  |
| b. | Materiał konstrukcyjny: nitinol | TAK |  |
| c. | Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm | TAK |  |
| d. | Średnice: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 | TAK |  |
| e. | Długości systemów dostarczania 90 cm oraz 135 cm Over The Wire | TAK |  |
| f. | Skracalność poniżej 2% | TAK |  |
| g. | Kompatybilny z introduktorem 4F dla wszystkich średnic | TAK |  |
| h. | Shaft 3,6F, pokryty hydrofobowo | TAK |  |
| i. | połączenia typu ,,S"- lepsza elastyczność | TAK |  |
| j. | konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie | TAK |  |
| k. | Możliwość zamiany na system 0.035''- 6F w zakresie średnic 5 -7 mm | TAK |  |
| 2. | Stent samorozprężalny stosowany do długich zwężeń lub niedrożności w naczyniach obwodowych (SFA i BTK) - II rodzaj | TAK |  |
| a. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia | TAK |  |
| b. | Materiał konstrukcyjny: nitinol | TAK |  |
| c. | Długości: 170, 200 mm | TAK |  |
| d. | Średnice: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 | TAK |  |
| e. | Długości systemów dostarczania 90 cm oraz 135 cm Over The Wire | TAK |  |
| f. | Skracalność poniżej 2% | TAK |  |
| g. | Kompatybilny z introduktorem 4F dla wszystkich średnic | TAK |  |
| h. | Shaft 3,6F, pokryty hydrofobowo | TAK |  |
| i. | połączenia typu ,,S"- lepsza elastyczność | TAK |  |
| j. | konstrukcja wieloelementowa- każdy z segmentów działa niezależnie | TAK |  |
| k. | Możliwość zamiany na system 0.035''- 6F w zakresie średnic 5 -7 mm | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy