Załącznik nr 5 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.04.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE –pakiet 4

Kardiomonitory  - szt.2

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji (sprzęt fabrycznie nowy) min.2018 | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY GŁÓWNE |  |  |
| 1. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w standardowej sieci komputerowej | TAK |  |
| 2. | Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 3. | Komunikacja moduły – jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni. | TAK/NIE TAK -10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 4. | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, dotykowy ekran min. LCD TFT o przekątnej min. 17”. | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o pomiary min.: - parametrów hemodynamicznych z wykorzystaniem kardiografii impedancyjnej - ciągłego, małoinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca metodą PICCO - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej kolejne 2 kanały), - ciśnienia śródczaszkowego | TAK/NIE TAK -10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 6. | Ilość kanałów dynamicznych – min. 8. | TAK |  |
| 7. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 8. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski na płycie czołowej monitora, przyciski na modułach umożliwiające szybki dostęp do menu oraz ekran dotykowy. | TAK |  |
| 9. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 96 godzin. | TAK Wartość min. 0 pkt, wartość max 10 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) min. 6 godzin. | TAK |  |
| 11. | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi min. 100 zdarzeń. | TAK Wartość min. 0 pkt, wartość max 10 pkt pozostałe |  |
| 12. | Funkcje obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy), obliczania parametrów nerkowych, obliczania parametrów natlenowania, obliczania parametrów hemodynamicznych. | TAK TAK -10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 13. | Zasilanie monitora z sieci prądu zmiennego 230V/50Hz oraz wewnętrzne akumulatorowe na min. 1,5 godz. pracy. | TAK |  |
| 14. | Uchwyty do montażu monitora na ścianie wraz z koszykiem na akcesoria: 2 komplety | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia monitora kopiującego (dostępne standardy złącza min. DVI-D i VGA) | TAK |  |
| 16. | Możliwość podłączenia drukarki laserowej i wykonywania wydruków danych na papierze formatu A4 | TAK |  |
| 17. | Oprogramowanie do archiwizacji danych z monitora pacjenta na komputerze osobistym | TAK/NIE TAK -10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 18. | Kardiomonitor przystosowany do podłączenia do centrali posiadanej przez Użytkownika firmy Mindray wraz z niezbędnymi licencjami | TAK |  |
| POMIAR EKG/ST/RESP x 2 |
| 1. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie min. od 20 do 250 B/min. | TAK |  |
| 2. | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. od 6 do 120 R/min. | TAK |  |
| 3. | Analiza odcinka ST. | TAK |  |
| 4. | Analiza arytmii – ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu min. 13. | TAK |  |
| 5. | Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu. | TAK |  |
| 6. | W wyposażeniu na każdy moduł przewód EKG z 5. końcówkami. | TAK |  |
| POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ x 2 |
| 1. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 2. | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 3. | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | TAK |  |
| 4. | Tryb pracy ręczny. | TAK |  |
| 5. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 min. | TAK |  |
| 6. | W ofercie z każdym monitorem zestaw mankietów dla dorosłych: duży szt1, średni szt.2 oraz rzewód łączący mankiet z modułem. | TAK |  |
| IV. POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA x 2 |
| 1. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| 2. | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji. | TAK |  |
| 3. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 4. | Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu. | TAK |  |
| 5. | W ofercie z każdym monitorem czujnik pomiarowy na palec umożliwiający pomiar SPO2 zarówno u dzieci jak i dorosłych oraz przewód połączeniowy do modułu. | TAK |  |
| V. POMIAR TEMPERATURY (DWA KANAŁY) x 2 |
| 1. | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała. | TAK |  |
| 2. | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej. | TAK |  |
| 3. | Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała i różnicowej. | TAK |  |
| 4. | W ofercie z każdym monitorem czujnik temperatury powierzchniowy i centralny. | TAK |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
                                                                                                                                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy