Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia

Pakiet 1

| L.p. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka stentowa aortalna, trzykompozytowa, wykonana z perikardium wołowego dostosowana do implantacji w pozycji nadpierścieniowej jak i wewnątrz pierścienia; | TAK |  |
| 2 | Dostępne rozmiary: 19mm - 27mm. Konstrukcja tzw. poszerzonego kołnierza zewnętrznego (o min. 3mm), umożliwiająca implantację optymalnie większej średnicy wewnętrznej dla żądanego rozmiaru zastawki | TAK, podać wartość |  |
| 3 | Niski profil umożliwiający wprowadzenie przez cięcie mini-inwazyjne; Maksymalna wysokość zastawki: 11mm dla r.19mm, 12mm dla r.21mm, 13mm dla r.23mm, 15mm dla r.25mm oraz 16mm dla r.27mm, przy projekcji max.: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm - odpowiednio dla każdego rozmiaru | TAK, podać wartość |  |
| 4 | Płatki zastawki przygotowane w buforowanym gluteraldehydzie pod zerowym ciśnieniem, w celu zachowania integralności włókien kolagenowych; | TAK |  |
| 5 | Perikardium poddane specjalnemu procesowi Reducer niwelującemu procesy antygenie i zwiększającemu stabilność biologiczną tkanki przy jednoczesnej redukcji procesu kalcyfikacji | TAK |  |
| 6 | Mocowanie płatków na elastycznym, kopolimerowym stencie pokrytym poliestrem wyścielonym dodatkowo w części wewnętrznej cienką warstwą perikardium, niwelując możliwość ocierania się płatków zastawki o poliester; | TAK |  |
| 7 | Kołnierz szewny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową; | TAK |  |
| 8 | Zastawka przechowywana w 4% roztworze formaldehydu; | TAK |  |
| 9 | Powierzchnia EOA: 19mm – 1.5cm2, 21mm- 1.8 cm2, 23mm –2.3cm2, 25 –2.5cm2, 27 –2.7cm2 | TAK |  |
| 10 | Komplet niezbędnych holderów i miarek do implantacji o pamięci kształtu – min. 2 komplety; | TAK |  |
| 11 | Bezpieczeństwo podczas badań MR poświadczone certyfikatem producenta | TAK |  |
| 12 | Udokumentowana liczba> 15.000 implantacji na świecie i minimalne 20-letnie obserwacje udokumentowane przez producenta; | TAK |  |

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

.................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Pakiet 2

| L.p. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zestaw w pełni kompatybilny z aparatem AUTOLOG, do odzyskiwania masy krwinkowej, składający się z: |
| 2 | Pakietu sterylnego na stół operacyjny zawierającego: linię do zbierania krwi oraz podawania substancji przeciwkrzepliwej | TAK |  |
| 3 | Pakietu sterylnego do założenia na aparat: Pojemnik wirówki (o pojemności 135 ml) wraz z 3 drenami do: poboru soli fizjologicznej do płukania, poboru zbieranej krwi ze zbiornika, połączenia z workiem na odzyskaną masę krwinkową, | TAK |  |
| 4 | Zbiornik do zbierania odsysanych z pola czerwonych krwinek | TAK |  |
| 5 | Torba na odpady (o pojemności 10L) | TAK |  |
| 6 | Zbiornik na odzyskaną maskę krwinkową | TAK |  |
| 7 | Przedmiot zamówienia zgodny z rysunkiem dołączonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ | TAK |  |

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

.................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Pakiet 3

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastawki biologiczne aortalne i mitralne serca |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Nazwa/numer katalogowy – zastawka biologiczna aortalna | podać |  |
| 3. | Nazwa/numer katalogowy – zastawka biologiczna mitralna | podać |  |
| 4. | Wymagane rozmiary: aortalne 19 – 29 mm, mitralne 25 – 33 mm | TAK |  |
| 5. | Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych | TAK |  |
| 6. | Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych | TAK |  |
| 7. | Stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu | TAK |  |
| 8. | Konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | TAK |  |
| 9. | Kołnierz zastawki aortalnej i mitralnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego | TAK |  |
| 10. | Zastawka aortalna do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki | TAK |  |
| 11. | Udokumentowana wolność od eksplantacji zastawki aortalnej z powodu uszkodzeń strukturalnych dla pacjentów w wieku ≥ 60 lat musi wynosić > 95% | TAK, podać i dołączyć min. jedną publikację |  |
| 12. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 min. 1,50 [cm2] | TAK, podać |  |
| 13. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min. 1,90 [cm2] | TAK, podać |  |
| 14. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min. 2,00 [cm2] | TAK, podać |  |
| 15. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 25 min. 2,30 [cm2] | TAK, podać |  |
| 16. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 27 min. 2,40 [cm2] | TAK, podać |  |
| 17. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 29 min. 2,60 [cm2] | TAK, podać |  |
| 18. | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | TAK |  |
| 19. | Możliwość wymiany zastawki na 3 miesiące przed upływem terminu przydatności, na zastawkę o terminie przydatności min. 12 miesięcy | TAK |  |

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

.................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy