Załącznik nr 4 do Formularza oferty

DZP/270/134/16

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Przedmiot zamówienia: przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt.

Producent/Firma………….

Typ, model……………….

Rok produkcji 2016

| l.p. | Parametry Techniczne – wymagania minimum | Parametry wymagane/oceniane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Statyw |  |  |
| 1 | Układ łatwego i szybkiego pozycjonowania lampy zbalansowany utrzymujący wybrane położenie statywu z lampą rtg | Tak |  |
| 1a | Ramię z lampą RTG obracane względem podstawy jezdnej aparatu w osi pionowej min. +/- 180° | Tak/Nie Tak– 10pkt. Nie – 0pkt. |  |
| 2 | Minimalny zakres odległości ogniska lampy od podłogi: Min. ≤ 60 cm Max. ≥ 200 cm | Tak |  |
| 3 | Minimalny poziom wysięgu ramienia ≤ 70 cm | Tak, podać |  |
| 4 | Maksymalny poziom wysięgu ramienia ≥ 120 cm | Tak, kolumna teleskopowa - 10pkt, pozostałe - 0pkt. |  |
| 5 | Zintegrowany układ pomiaru odległości: pacjent - ognisko lampy | Tak |  |
| 6 | Zintegrowany kątomierz | Tak |  |
| 7 | Motorowy system wspomagania jazdy do przodu i do tyłu | Tak |  |
| 8 | System antykolizyjny automatycznie odłączający napęd elektryczny w przypadku napotkania przeszkody | TAK /NIE Tak 10 pkt, Nie 0pkt |  |
| II | Generator |  |  |
| 1 | Maksymalna moc wyjściowa generatora min. 20 kW | Tak Wartość min. 0 pkt, wartość max 20 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 2 | Zakres kV min. od 40 kV do 125 kV | Tak |  |
| 3 | Zakres mAs min. od 0,5 mAs do 125 mAs | tak |  |
| 4 | Maksymalny prąd ≥ 300 mA | Tak |  |
| 5 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms | Tak |  |
| 6 | Przewodowy włącznik ekspozycji z spiralnym kablem o długośći ≥ 5 m | Tak |  |
| 7 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania do zdalnego wyzwalania ekspozycji | Tak/Nie Tak 10 pkt , Nie 0 pkt |  |
| 8 | Wyświetlacz wybranych parametrów ekspozycji | Tak |  |
| 9 | Sygnalizacja ekspozycji | Tak |  |
| III | Lampa RTG |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska: - lampa jednoogniskowa ≤ 0,8 mm lub - lampa dwuogniskowa o wymiarach ognisk – małe maks. 0.3 mm, duże maks 1,0 mm | Tak lampa jednoogniskowa -0 pkt lampa dwuogniskowa-10 pkt |  |
| 3 | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU | Tak, podać |  |
| 4 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,0 MHU | Tak, podać |  |
| 5 | Kolimator ręczny z podświetlaniem halogenowym pola ekspozycyjnego | Tak |  |
| 6 | Obrót kolimatora ≥ +/- 90° | Tak, podać |  |
| IV | Zasilanie |  |  |
| 1 | Zasilanie z gniazda sieciowego 230 V / 50Hz | Tak |  |
| 2 | Kabel zasilający automatycznie zwijany | Tak |  |
| 3 | Długość kabla zasilającego ≥ 3 m | Tak, podać |  |
| V | Pozostałe parametry |  |  |
| 1 | Szerokość aparatu ≤ 70 cm | Tak, podać |  |
| 2 | Ciężar aparatu max. 541 kg | Wartość min. 20 pkt, wartość max 0 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 3 | Zintegrowany z aparatem system pomiaru i prezentacji dawki RTG | Tak |  |
| 4 | Dwupunktowa technika ekspozycji | Tak |  |
| 5 | Fartuch ochronny RTG w rozmiarze L wykonany z materiału typu kiarmor szt1, osłona na tarczycę 1szt, okulary ochronne – 1szt., parawan ochronny szt. 1 | Tak |  |

UWAGA:

Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” w pozycjach, które podlegają ocenie (zgodnie z opisem) zobowiązany jest do podania wartości.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)