Załącznik nr 3 do Formularza OFERTY

DZP/270/150/16

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

# Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji prądem RF i krioablacji

podłoża zaburzeń rytmu serca

PAKIET NR 13

| l.p. | Opis parametrów Technicznych - wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – potwierdzić/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System elektroanatomiczny 3D do ablacji prądem RF i krioablacji podłoża zaburzeń rytmu serca | Tak |  |
| 2. | Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca | Tak |  |
| 3. | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów | Tak |  |
| 4. | Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacją przestrzenną z zapisem potencjału elektrycznego serca w danym miejscu - obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów | Tak |  |
| 5. | Możliwość pracy systemu ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów | Tak |  |
| 6. | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe | Tak |  |
| 7. | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor: min. 2 rdzenie, pamięć min. 4GB, dysk twardy: min. 250GB, min. karta grafiki dostosowana do obsługi 1 lub 2 monitorów System operacyjny min. WIN XP Prof. lub LINUX. kolorowa drukarka laserowa, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD min.24 cale o rozdzielczości 1920x1200,16:9 | Tak |  |
| 8. | Akcesoria: - kable podłączeniowe zasilające, - światłowody do przesyłania danych, - kable podłączeniowe do EKG, - kable podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP oraz pomiędzy poszczególnymi elementami systemu - komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii | Tak |  |
| 9. | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie | Tak |  |
| 10. | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej | Tak |  |
| 11. | Prezentacja dowolnej ilości zapisów sygnałów wenątrzsercowych oraz EKG | Tak |  |
| 12. | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur | Tak |  |
| 13. | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych | Tak |  |
| 14. | Nawigacja w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 15. | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie danych CT i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca | Tak |  |
| 16. | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod | Tak |  |
| 17. | Możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową | Tak |  |
| 18. | Wzmacniacz: próbkowanie min. 2 kHz, rozdzielczość sygnału min.- 24 Bity, zasilanie 220/240 V, 50/60 Hz, | Tak |  |
| 19. | Możliwość zapamiętywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni | Tak |  |
| 20. | Możliwość podglądu wcześniej wykonanych i zapisanych badań w osobnym oknie w czasie trwania zabiegu | Tak |  |
| 21. | Jednoczesna wizualizacja min. 120 biegunów | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” (w przypadku parametrów wymaganych) spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)