Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

DZP/270/187/16

# Zestawienie parametrów  opisujących przedmiot zamówienia

PAKIET  1

Stymulator DDDR z promowaniem własnego przewodzenia A-V z elektrodami

PRODUCENT:…………………………………………………………

kraj pochodzenia:………………………………………………

nazwa produktu: ……………………………………………….

nr katalogowy:………………………………………………….

Stymulator

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryby stymulacji | DDD; DDI; DDDR; DDIR |  |
| 2 | Waga stymulatora | ≤ 30g |  |
| 3 | Gniazda elektrod IS-1 | tak |  |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | tak |  |
| 5 | Czułość przedsionkowa (mV) | <0,2 - 4,0> |  |
| 6 | Czułość komorowa (mV) | <1,0 - 11,0> |  |
| 7 | Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału | <0,15 - 1,5> |  |
| 8 | amplituda impulsu (V) dla każdego kanału | <0,5 - 7,5> |  |
| 9 | histogramy rytmu komór | tak |  |
| 10 | Dane pacjenta | tak |  |
| 11 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 12 | Automatyczny PVARP | tak |  |
| 13 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | tak |  |
| 14 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | tak |  |
| 15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak |  |

Elektroda stymulująca komorowa RV

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty | tak |  |
| 3 | Długość (cm) - do wyboru | <45-85> |  |
| 4 | unipolar/bipolar | tak |  |
| 5 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 8 | Elektroda aktywna odporna na działanie MRI, co najmniej 4 długości do wyboru w zakresie 45-85 cm | opcja |  |

Elektroda stymulująca przedsionkowa RA

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt litery "J" | tak |  |
| 3 | Długość (cm) - do wyboru | <35-53> |  |
| 4 | unipolar/bipolar | tak |  |
| 5 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 8 | Elektroda aktywna odporna na działanie MRI, co najmniej 3 długości do wyboru w zakresie 35- 53 cm | opcja |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek. Wyraz „OPCJA” nie oznacza bezwzględnego warunku.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” (w przypadku bezwzględnego warunku) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie wpisywane  wartości należy podać w  jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów granicznych (odcinających)

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET  2

STYMULATOR SSIR z promowaniem własnego rytmu z elektrodą

PRODUCENT: ……………………………………………………….

kraj pochodzenia: ……………………….……………………

nazwa produktu: ………………………………………………

nr katalogowy: ………………………………………………..

STYMULATOR

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryby stymulacji | AAI; VVI; AOO; VOO; |  |
| 2 | waga stymulatora | ≤ 23g |  |
| 3 | gniazda elektrod IS - 1 | tak |  |
| 4 | czułość przedsionkowa (mV) | <0,25 - 4,0> |  |
| 5 | czułość komorowa (mV) | <1,0 - 11,0> |  |
| 6 | czas trwania impulsu (ms) | <0,15 - 1,5> |  |
| 7 | Amplituda impulsu (V) | <0,5 - 7,5> |  |
| 8 | histogramy rytmu komór | tak |  |
| 9 | Dane pacjenta | tak |  |
| 10 | funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak |  |
| 11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak |  |
| 12 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak |  |
| 13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 14 | Program nocny | tak |  |
| 15 | Histereza częstości rytmu | tak |  |
| 16 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | tak |  |

Elektroda stymulująca

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty/ ”J” (do wyboru) | tak |  |
| 3 | Długość (cm) - do wyboru | <35-85> |  |
| 4 | unipolar/bipolar | tak |  |
| 5 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 8 | Elektroda aktywna odporna na działanie MRI, co najmniej 4 długości do wyboru w zakresie 35-85 cm | opcja |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek. Wyraz „OPCJA” nie oznacza bezwzględnego warunku.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” (w przypadku bezwzględnego warunku) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie wpisywane  wartości należy podać w  jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów granicznych (odcinających)

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 3

Stymulator DDDR podstawowy z elektrodami

PRODUCENT: ……………………………………………………..…

kraj pochodzenia: ………………………………………..……

nazwa produktu: ……………………………………………….

nr katalogowy: …………………………………………….…..

Stymulator

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryby stymulacji | DDD; DDI; DDDR; DDIR |  |
| 2 | Waga stymulatora | ≤ 30g |  |
| 3 | Gniazda elektrod IS-1 | tak |  |
| 4 | Czułość przedsionkowa (mV) | <0,2 - 4,0> |  |
| 5 | Czułość komorowa (mV) | <1,0 - 11,0> |  |
| 6 | Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału | <0,15 - 1,5> |  |
| 7 | amplituda impulsu (V) dla każdego kanału | <0,5 - 7,5> |  |
| 8 | histogramy rytmu komór | tak |  |
| 9 | Dane pacjenta | tak |  |
| 10 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 11 | Automatyczny PVARP | tak |  |
| 12 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | tak |  |
| 13 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak |  |
| 14 | Algorytm stabilizujący rytm komór w czasie arytmii przedsionkowych | tak |  |
| 15 | Algorytm promujący własny rytm przedsionków | tak |  |

Elektroda stymulująca komorowa RV

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty | tak |  |
| 3 | Długość (cm) - do wyboru | <45-85> |  |
| 4 | unipolar/bipolar | tak |  |
| 5 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 8 | Elektroda aktywna odporna na działanie MRI, co najmniej 4 długości do wyboru w zakresie 45-85 cm | opcja |  |

Elektroda stymulująca przedsionkowa RA

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt litery "J" | tak |  |
| 3 | Długość (cm) - do wyboru | <35-53> |  |
| 4 | unipolar/bipolar | tak |  |
| 5 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 8 | Elektroda aktywna odporna na działanie MRI, co najmniej 3 długości do wyboru w zakresie 35- 53 cm | opcja |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek. Wyraz „OPCJA” nie oznacza bezwzględnego warunku.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” (w przypadku bezwzględnego warunku) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie wpisywane  wartości należy podać w  jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów granicznych (odcinających)

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 4

STYMULATOR SSIR podstawowy z elektrodą

PRODUCENT: ………….……………………………………………………

kraj pochodzenia: .……………………………………………………

nazwa produktu: ………………………………………………………

nr katalogowy: ………………………………………………………..

STYMULATOR

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryby stymulacji | AAI; VVI; AOO; VOO; |  |
| 2 | waga stymulatora | ≤ 23g |  |
| 3 | gniazda elektrod IS - 1 | tak |  |
| 4 | czułość przedsionkowa (mV) | <0,25 - 4,0> |  |
| 5 | czułość komorowa (mV) | <1,0 - 11,0> |  |
| 6 | czas trwania impulsu (ms) | <0,15 - 1,5> |  |
| 7 | Amplituda impulsu (V) | <0,5 - 7,5> |  |
| 8 | histogramy rytmu komór | tak |  |
| 9 | Dane pacjenta | tak |  |
| 10 | funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak |  |
| 11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak |  |
| 12 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak |  |
| 13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 14 | Program nocny | tak |  |
| 15 | Histereza częstości rytmu | tak |  |
| 16 | Algorytm stabilizujący rytm komór w czasie arytmii przedsionkowych | tak |  |

Elektroda stymulująca

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty/ ”J” (do wyboru) | tak |  |
| 3 | Długość (cm) - do wyboru | <35-85> |  |
| 4 | unipolar/bipolar | tak |  |
| 5 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 8 | Elektroda aktywna odporna na działanie MRI, co najmniej 4 długości do wyboru w zakresie 35-85 cm | opcja |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek. Wyraz „OPCJA” nie oznacza bezwzględnego warunku.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” (w przypadku bezwzględnego warunku) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie wpisywane  wartości należy podać w  jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów granicznych (odcinających)

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby                                                                                                                                                                                                                                                         upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 5

Wszczepialny stymulator trójjamowy do  resynchronizacji komorowej z funkcjami antyarytmicznymi

PRODUCENT: ……………………………………………………………………………..

kraj pochodzenia: …………………………………………………………………..

nazwa produktu: …………………………………………………………………….

nr katalogowy: ………………………………………………………………………

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszczepialny stymulator trójjamowy do resynchronizacji komorowej z funkcjami antyarytmicznymi | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji – 2014 r | TAK |  |
| 3 | Tryby stymulacji: DDDRBiV | TAK |  |
| 4 | Funkcje antyarytmiczne min.: overdriving | TAK |  |
| 5 | 2 niezależne sensory | TAK |  |
| 6 | 6 wektorów stymulacji lewokomorowej | TAK |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI po wszczepieniu | TAK |  |
| 8 | Pomiar poziomu płynów w tkankach | TAK |  |
| 9 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | TAK |  |
| 10 | Automatyczny zapis kontroli w programatorze | TAK |  |
| 11 | Elektroda przedsionkowa z możliwością przeprowadzenia badania MRI | TAK |  |
| 12 | Elektroda lewokomorowa z możliwością przeprowadzenia badania MRI | TAK |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej |
| 13 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej, | Tak |  |
| 14 | Zastawka zintegrowana z w/w „koszulkami” | Tak |  |
| 15 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | Tak |  |
| 16 | Prowadnik angioplastyczny do elektrody lewokomorowej | Tak |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek. Wyraz „OPCJA” nie oznacza bezwzględnego warunku.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” (w przypadku bezwzględnego warunku) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie wpisywane  wartości należy podać w  jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów granicznych (odcinających)

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby                                                                                                                                                                                                                                                         upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 6

Stymulator SSIR ZAAWANSOWANY umożliwiający skanowanie MRI Z ELEKTRODAMI

PRODUCENT: ……………………………………………………………………………

kraj pochodzenia: …………………………………………………………………

nazwa produktu: ……………………………………………………………………

nr katalogowy: ……………………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator JEDNOJAMOWY SSIR ZAAWANSOWANY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | VVI, AAI, A00,VVT,AAT |  |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych min.13 lat | tak |  |
| 3 | Waga stymulatora | ≤ 25 g |  |
| 4 | Częstość stymulacji | 30..(5)..200 ppm |  |
| 5 | Szerokość impulsu | 0,1-1,5 ms |  |
| 6 | Pomiar załamków P i R | tak |  |
| 7 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 8 | Automatyczna zmiana wartości czułości | tak |  |
| 9 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak |  |
| 10 | Możliwość zapisu arytmii | tak |  |
| 11 | Pojemność baterii | ≥ 1,3 Ah |  |
| 12 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | tak |  |
| 13 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5 – teslowego | tak |  |
| 14 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3 – teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |
| 15 | Rok produkcji min. 2015 | tak |  |

Elektroda stymulująca pro mri

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty | tak |  |
| 3 | bipolar | tak |  |
| 4 | osłona silikonowa | tak |  |
| 5 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 6 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5 – teslowego | tak |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3 – teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie wpisywane  wartości należy podać w  jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów granicznych (odcinających)

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 7

Elektroda stymulująca

| l.p | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty/ ”J” (do wyboru) | tak |  |
| 3 | Długość (cm) - do wyboru | <35-85> |  |
| 4 | unipolar/bipolar | tak |  |
| 5 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 8 | Elektroda aktywna odporna na działanie MRI, co najmniej 4 długości do wyboru w zakresie 35-85 cm | tak |  |

UWAGA:

Wyraz „TAK oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie wpisywane  wartości należy podać w  jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów granicznych (odcinających)

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 8

Stymulator DDIR ZAAWANSOWANY umożliwiający skanowanie MRI Z ELEKTRODAMI

PRODUCENT:

kraj pochodzenia: ………………………………..

nazwa produktu: ………………………………….

nr katalogowy: ……………………………………

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator DWUJAMOWY DDDR ZAAWANSOWANY Z możliwOŚCIĄ WYKONANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | podać |  |
| 1 | Tryby stymulacji | DDDR, DDI |  |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych min.10 lat | tak |  |
| 3 | Waga stymulatora | ≤ 28 g |  |
| 4 | Częstość stymulacji | 30..(5)..200 ppm |  |
| 5 | Szerokość impulsu | 0,1-1,5 ms |  |
| 6 | Pomiar załamków P i R | tak |  |
| 7 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak |  |
| 8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w przedsionku i komorze | tak |  |
| 9 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej | tak |  |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak |  |
| 11 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | tak |  |
| 12 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego | tak |  |
| 13 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3-teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |
| 14 | AV delay (ms) | <20-350> |  |
| 15 | Rok produkcji min. 2015 | tak |  |

Elektroda stymulująca komorowa – PRO MRI

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt prosty | tak |  |
| 3 | bipolar | tak |  |
| 4 | osłona silikonowa | tak |  |
| 5 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 6 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego | tak |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3-teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |

Elektroda stymulująca przedsionkowa  - PRO MRI

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik IS-1 | tak |  |
| 2 | kształt litery "J" / prosty | tak |  |
| 3 | bipolar | tak |  |
| 4 | uwalniająca steryd | tak |  |
| 5 | pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | tak |  |
| 6 | osłona silikonowa | tak |  |
| 7 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała (bez stref wykluczenia) z zastosowaniem aparatu 1,5-teslowego | tak |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego z zastosowaniem aparatu 3-teslowego z możliwymi strefami wykluczenia | tak |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie wpisywane  wartości należy podać w  jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów granicznych (odcinających)

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cyklów szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez kupującego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PAKIET 9

INTRODUCER DO WPROWADZENIA ELEKTRODY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA – ZESTAW

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Podać wartość oferowanego parametru / ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulka usuwana przez rozerwanie | TAK |  |
| 2. | Igła prosta do wprowadzenia lidera | TAK |  |
| 3. | Lider (prowadnik) | TAK |  |
| 4. | Rozszerzacz | TAK |  |
| 5. | Zestaw jednorazowy, jałowy, dostępny w rozmiarach od 6F do 11F – do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
| 6. | Dostępne długości wszystkich rozmiarów koszulek: 13cm i 30cm | TAK |  |

UWAGA:

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów.

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy