DZP.262.50.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane (wypełnić ) |
| --- | --- | --- |
| Stentgraft aortalny brzuszny o budowie modułowej składający się ze stentgraftu podstawowego i dodatkowych odnóg bocznych |
| 1 | Materiał, z którego wykonany jest Stentgraft: nitinol z powłoką poliestrową |  |
| 2 | Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych |  |
| 3 | Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker wskazujący ustawienie rozgałęzienia |  |
| 4 | Przedłużki biodrowe i aortalne, w tym możliwość rozbudowy stent-graftu o moduł tzw. iliac branch: system wprowadzający stentgraftu iliac branch 18F, pokrycie hydrofilne, długość robocza 43cm, długość całkowita iliac branch 97, 85, 109 i 121mm, średnice proksymalne: 14,16,18mm, średnice dystalna 10,12,14mm |  |
| 5 | Przedłużenia aortalne o śr. 26-38mm |  |
| 6 | Przedłużenia biodrowe średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm |  |
| 7 | Długości całkowite stentgraftu podstawowego 130mm do 170mm |  |
| 8 | Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm |  |
| 9 | Średnice dystalne (główna odnoga boczna): 10-25mm, odnoga krótka 13 mm |  |
| 10 | W zestawie - wszystkie części potrzebne do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku brzusznym, dwa prowadniki sztywne, jeden hydrofilny, cewnik pig-tail kalibrowany, cewnik zagięty typu vertebral oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów |  |

UWAGA!

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia  spowoduje odrzucenie oferty.

...............................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy