DZP.262.50.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane (wypełnić ) |
| --- | --- | --- |
| Stentgraft aortalny brzuszny o budowie modułowej składający się ze stentgraftu podstawowego i dodatkowych odnóg bocznych |
| 1 | Materiał, z którego wykonany jest Stentgraft : nitinol z powłoką poliestrową |  |
| 2 | Odkryty stent na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu powyżej odejścia tętnic nerkowych |  |
| 3 | Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich |  |
| 4 | Przedłużki biodrowe i aortalne, w tym możliwość rozbudowy stent-graftu o moduł tzw. Iliac branch |  |
| 5 | System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 22 F |  |
| 6 | Długość całkowita stentgraftu podstawowego 150mm, 170mm |  |
| 7 | Długość dodatkowej odnogi bocznej w zakresie od 50 do 100 mm (bez strefy nakładania), co najmniej trzy długości |  |
| 8 | Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 24-34 mm, średnice dystalne (główna odnoga boczna): 12-22mm, odnoga krótka 14 mm |  |
| 9 | współpraca z prowadnikiem sztywnym 0,035 cala |  |
| 10 | W zestawie — wszystkie części potrzebne do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku brzusznym, dwa prowadniki sztywne, jeden hydrofilny, cewnik pig-tail kalibrowany, cewnik zagięty typu vertebral oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów |  |

UWAGA!

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia  spowoduje odrzucenie oferty.

...............................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy