DZP.262.99.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe i dwujamowe o podwyższonej energii wyładowania, z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę) oraz z kompletem elektrod

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy Nazwa, numer katalogowy, producent - podać | Tak |  |
| 1b | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator dwujamowy Nazwa, numer katalogowy, producent - podać | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji – 2016r. lub później | Tak |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 40 [J] | Tak |  |
| 4 | DF-1 i DF 4 do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 5 | 3 strefy detekcji arytmii komorowych z możliwością programowania terapii w każdej z nich | Tak |  |
| 6 | możliwość programowania wektora impulsu defibrylującego | Tak |  |
| 7 | Algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | Tak podać |  |
| 8 | pamięć zapisów IEGM > 30 minut | Tak |  |
| 9 | możliwość stymulacji antyarytmicznej w strefie VF | Tak |  |
| 10 | Bezprzewodowa telemetria | Tak |  |
| 11 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja do telemonitoringu) | Tak |  |
|  | Elektroda defibrylująca |
| 1 | łącznik IS-1/DF-1/DF-4 | Tak |  |
| 2 | bipolar | Tak |  |
| 3 | końcówka elektrody uwalniająca steryd | Tak |  |
| 4 | Elektrody pasywne/aktywne jedno/dwukoilowe (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 5 | różne długości elektrod min. 2 długości (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Elektroda stymulująca przedsionkowa |
| 1 | Różne kształty w tym kształt litery „J”/prosta (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 2 | unipolar/bipolar, pasywne/aktywne (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 3 | Końcówka elektrody uwalniająca steryd | Tak |  |

UWAGA:  Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów .Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Szkolenia mają być zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz do potwierdzenia odbycia szkoleń imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

PAKIET 2

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące z możliwością zastosowania elektrod LV czteropolowych, z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę) z zestawem elektrod (elektroda przedsionkowa, elektroda defibrylująca, elektroda lewokomorowa) i z zestawem do implantacji elektrody lewokomorowej (w każdym zestawie dwie koszulki, rozszerzacz, prowadnik, nóż do rozcinania koszulki, cewnik balonowy do angiografii zatoki wieńcowej)

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący Nazwa, numer katalogowy, producent - podać | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji – 2016r. lub później | Tak |  |
| 3 | Maksymalna energia defibrylacji minimum 35[J] | Tak |  |
| 4 | 4 dyskryminatory arytmii | Tak |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | Tak |  |
| 6 | Możliwość zmiany wektora stymulacji lewokomorowej, dająca możliwość uniknięcia stymulacji przepony | Tak |  |
| 7 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | Tak |  |
| 8 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” oraz uni-, bipolarne – do wyboru | Tak |  |
| 9 | Możliwość podłączenia elektrody lewokomorowej 4-biegunowej lub 2-biegunowej | Tak |  |
| 10 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | Tak |  |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | Tak |  |
| 12 | Telemonitoring ( w tym bezprzewodowa stacja do telemonitoringu) | Tak |  |
| 13 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | Tak |  |
| 14 | Elektroda lewokomorowa 4-biegunowa lub 2-biegunowa | Tak |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej |
| 15 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej, min. 2 rodzaje | Tak |  |
| 16 | Zastawka zintegrowana z w/w „koszulkami” | Tak |  |
| 17 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | Tak |  |
| 18 | Prowadnik angioplastyczny do każdej elektrody lewokomorowej OTW | Tak |  |
| 19 | Koszulki subselektywne, min. 2 rodzaje | Tak |  |
| 20 | Możliwość jedno oraz dwupunktowej stymulacji lewej komory | Tak |  |
| 21 | Zestaw akcesoriów do wprowadzania koszulki do zatoki wieńcowej | Tak |  |

UWAGA:  Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów .Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Szkolenia mają być zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz do potwierdzenia odbycia szkoleń imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

PAKIET 3

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe i dwujamowe z zaawansowaną diagnostyką załamka T, z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę) oraz z kompletem elektrod

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy Nazwa, numer katalogowy, producent - podać | Tak |  |
| 1b | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator dwujamowy Nazwa, numer katalogowy, producent - podać | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji – 2016r. lub później | TAK |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | Tak |  |
| 4 | DF-1 i DF 4 do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 5 | 3 strefy detekcji arytmii komorowych z możliwością programowania terapii w każdej z nich | Tak |  |
| 6 | możliwość programowania wektora impulsu defibrylującego | Tak |  |
| 7 | algorytm pozwalający na uniknięcie wykrywania załamka T | Tak Podać |  |
| 8 | pamięć zapisów IEGM > 30 minut | Tak |  |
| 9 | możliwość stymulacji antyarytmicznej w strefie VF | Tak |  |
| 10 | Bezprzewodowa telemetria | Tak |  |
| 11 | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja do telemonitoringu) | Tak |  |
| Elektroda defibrylująca |
| 1 | łącznik IS-1/DF-1/DF-4 | Tak |  |
| 2 | bipolar | Tak |  |
| 3 | końcówka elektrody uwalniająca steryd | Tak |  |
| 4 | Elektrody pasywne/aktywne jedno/dwukoilowe (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 5 | różne długości elektrod (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
| Elektroda stymulująca przedsionkowa |
| 1 | Różne kształty w tym kształt litery „J”/prosta | Tak |  |
| 2 | unipolar/bipolar, pasywne/aktywne (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 3 | końcówka elektrody uwalniająca steryd | Tak |  |

UWAGA:  Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów .Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

- Szkolenia mają być zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz do potwierdzenia odbycia szkoleń imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

PAKIET 6

Wszczepialny stymulator trójjamowy do  resynchronizacji komorowej z funkcjami antyarytmicznymi

PRODUCENT:  …………………………………………………

kraj pochodzenia: ……………………………………….

nazwa produktu: ………………………………………....

Nr KATALOGOWY: ………………………………………….

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszczepialny stymulator trójjamowy do resynchronizacji komorowej z funkcjami antyarytmicznymi | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r | TAK |  |
| 3 | Tryby stymulacji: DDDRBiV | TAK |  |
| 4 | Funkcje antyarytmiczne min.: overdriving | TAK |  |
| 5 | 6 wektorów stymulacji lewokomorowej | TAK |  |
| 6 | Automatyczny zapis kontroli w programatorze | TAK |  |
| 7 | ZłączeIS-4 dla kanału lewokomorowego | TAK |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej |  |  |
| 8 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej | TAK |  |
| 9 | Zastawka zintegrowana z w/w „koszulkami” | TAK |  |
| 10 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej | TAK |  |
| 11 | Prowadnik angioplastyczny do elektrody lewokomorowej | TAK |  |
|  | Elektroda lewokomorowa |  |  |
| 12 | Elektroda lewokomorowa czteropolowa | TAK |  |

Uwaga :	Wyraz „TAK” oznacza bezwzględny warunek.

Brak wypełnienia powyższej tabeli lub odpowiedź „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie wpisywane wartości należy podać w jednostkach podanych przez Zamawiającego w tabeli parametrów wymaganych

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla personelu średniego (min. 4 osoby) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum dwóch cykli szkoleń dla lekarzy na poziomie średnim i zaawansowanym (min. 8 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane do trzech miesięcy od podpisania umowy, lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wymagane potwierdzenie odbycia szkolenia imiennym certyfikatem.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

PAKIET 7

Wszczepialny generator impulsów

PRODUCENT/FIRMA:  …………………………………………………

Typ/ model:  ………………………………………………………….

ROK PRODUKCJI ………….………………………………………….

| L.p. | Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Parametr oferowany (dane techniczne - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiostymulator o impulsie niewzbudzającym | TAK |  |
| 2 | Max. amplituda sygnału 7,5V | TAK |  |
| 3 | Zakres progu czułości dla prawego przedsionka 0,1mV-5,0 Mv | TAK |  |
| 4 | Zakres progu czułości dla prawej komory 0,1mV-5,0 mV | TAK |  |
| 5 | Kanały wyczuwania sygnałów wewnątrzsercowych | TAK |  |
| 6 | Tryby działania urządzenia | TAK |  |
| 7 | Waga urządzenia poniżej 50g | TAK |  |
| 8 | Objętość urządzenia poniżej 32 cm³ | TAK |  |

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy