Załącznik nr 4 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.137.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET 2 -  Aparat do EKG szt. 1

| Pełna nazwa aparatu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 | Podać |  |

| L.p | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG -elektrokardiograf 12 kanałowy | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu - język obsługi aparatu - polski | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran graficzny typu LCD zintegrowany z aparatem. | Tak |  |  |
|  | Ekran min 8” Rozdzielczość min 800x480 pikseli | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu max. 5 kg | Tak |  |  |
|  | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem | Tak |  |  |
|  | Wydruk w formacie 12 kanałowym na papierze termiczny o szerokości około 210 mm składanka/rolka ze znacznikiem | Tak |  |  |
|  | Przesuw papieru min.: 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s | Tak |  |  |
|  | Wzmocnienie min: 2,5/5/10/20/Auto | Tak |  |  |
|  | Impedancja wejściowa >50MΩ | Tak |  |  |
|  | CMRR >110 dB | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min.1000Hz/kanał | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość przetwarzania min. 12 bity | Tak |  |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie min16000Hz | Tak |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | Tak |  |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | Tak |  |  |
|  | Zasilanie :AC 100-240V i bateryjne na min. 3 godziny badań w trybie automatycznych | Tak |  |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | Tak |  |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca | Tak |  |  |
|  | Analiza HRV | Tak/Nie | Tak- 10pkt, Nie -0 pkt |  |
|  | Wydruk badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | Tak |  |  |
|  | Formaty wydruku odprowadzeń min:3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 | Tak |  |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | Tak/Nie | Tak- 5pkt, Nie -0 pkt |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Wydruk min 200 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | Tak |  |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów min.800 badań i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie min. PDF | Tak |  |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badań z archiwum urządzenia | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru lokalizacji archiwum badań (Pamięć wewnętrzna lub PenDrive/ karta SD) | Tak |  |  |
|  | Kontrola i sygnalizacja podłączenia braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu EKG | Tak |  |  |
|  | Współpraca aparatu w sieci komputerowej | Tak |  |  |
|  | Eksport zapisów EKG w formacie min.PDF bezpośrednio z aparatu | Tak |  |  |
|  | Eksport danych w formacie: DICOM | Tak/Nie | Tak- 10pkt, Nie -0 pkt |  |
|  | Obsługa dwukierunkowa listy zadań (WorkFlow), | Tak/Nie | Tak- 10pkt, Nie -0 pkt |  |
|  | Obsługa czytnika kodów kreskowych | Tak/Nie | Tak- 5pkt, Nie -0 pkt |  |
|  | Interfejsy, RJ45, USB, wejście i wyjście analogowe | Tak |  |  |
|  | Funkcja uśpienia umożliwiająca szybki start aparatu | Tak/Nie | Tak- 5pkt, Nie -0 pkt |  |
|  | Funkcja monitorowania arytmii | Tak/Nie | Tak- 10pkt, Nie -0 pkt |  |
|  | Wózek pod aparat ekg na konstrukcji jezdnej z kołami o średnicy min. 70mm, z możliwością blokowania, z wysięgnikiem na kabel pacjenta i koszykiem/kuwetą na akcesoria EKG szt.1 | Tak |  |  |
|  | Kompletny kabel pacjenta z elektrodami -12 odprowadzeń – 1 kpl. Pasy do elektrod przedsercowych szerokość około 10 cm 1 kpl. Papier do drukowania min. 10 szt. | Tak |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy