Załącznik nr 5 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.137.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET 3 -  System do podgrzewania przetaczanych płynów dożylnych szt.1

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do podgrzewania i przetaczania płynów dożylnych szt.1 | TAK |  |  |
| 2. | Podgrzewanie metodą suchą | TAK |  |  |
| 3. | Prędkość przepływu. KVO do min. 500 ml/min. | TAK | Wartość min. 0 pkt, wartości max 10 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 4. | Utrzymywanie temperatury wyjściowej płynów w zakresie min. 33( C - 41( C | TAK |  |  |
| 5. | Czas niezbędny do osiągnięcia przez element grzewczy temperatury docelowej - 41( C max.2 minuty | TAK | Wartość min. 10 pkt, wartości max 0 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 6. | Urządzenie przeznaczone do montażu na stojaku do kroplówek | TAK |  |  |
| 7. | Urządzenie dostosowane do prędkości przepływu, standardowej oraz szybkoprzepływowej | TAK |  |  |
| 8. | Waga max. do 4 kg | TAK |  |  |
| 9. | Aparat wyposażony w system alarmów i zabezpieczeń przed przegrzaniem płynów. Powyżej 46( automatyczne wyłączenie urządzenia | TAK |  |  |
| 10. | Aparat wyposażony w przyrząd do czyszczenia wnętrza komory grzewczej | TAK |  |  |
| 11. | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |  |
| 12. | Jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów standardowa z dodatkowym jednorazowym drenem o dł. min. 140cm – min. 10 sztuk | TAK |  |  |
| 13. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy