Załącznik nr 6 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.137.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET 4 poz. 1 -  Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym szt.1

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |  |
| 2 | Zasilanie 230 V , 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | Tak |  |  |
| 3 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii zapewniający normalną pracę na okres min. 60 min. | Tak |  |  |
| 4 | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 25 cm | Tak |  |  |
| 5 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 950 mm (+/-50mm) | Tak |  |  |
| 6 | Leże łóżka min.4 – sekcyjne z zawieszeniem na kolumnach teleskopowych | Tak |  |  |
| 7 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak |  |  |
| 8 | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, możliwość wyboru kolorystyki min. 8 kolorów / nie dopuszcza się wypełnienia w postaci naklejek, folii samoprzylepnych/ bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
| 9 | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe | Tak |  |  |
| 10 | Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. | Tak |  |  |
| 11 | Barierki dzielone , tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. Barierki wykonane z tworzywa z wypełnieniem, możliwość wyboru kolorystyki wypełnienia min. 8 kolorów / nie dopuszcza się wypełnienia w postaci naklejek, folii samoprzylepnych/. | Tak |  |  |
| 12 | Barierki boczne zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową lub rozwiązanie równoważne | Tak |  |  |
| 13 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak |  |  |
| 14 | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |  |
| 15 | Barierki boczne wyposażone w wbudowany wskaźnik kątowy | Tak |  |  |
| 16 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, Barierki boczne z wbudowanym elektrycznym systemem ułatwiającym wstawanie Sterownika nożnego do sterowania wysokości leża oraz pozycji egzaminacyjnej, zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem, - Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. | Tak |  |  |
| 17 | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku | Tak/Nie | Tak - 5 pkt, Nie - 0pkt |  |
| 18 | Panel sterowniczy wyposażony w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego aktywowanego na min 5 minut | Tak/Nie | Tak - 5 pkt, Nie - 0pkt |  |
| 19 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |  |
| 20 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 750 mm+/- 50 mm | Tak |  |  |
| 21 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 390mm +/- 50 mm | Tak |  |  |
| 22 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 23 | Funkcja autoregresji minimum 10 cm w odcinku krzyżowo-lędźwiowym | Tak |  |  |
| 24 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 º (+/- 4 º ) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak Podać |  |  |
| 25 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20 º (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak Podać |  |  |
| 26 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 27 | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 28 | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 29 | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 30 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - sterowań nożnych Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |  |
| 31 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk oznaczony na wszystkich sterownikach | Tak |  |  |
| 32 | Odłączenie wszelkich regulacji po około180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |  |
| 33 | Przycisk bezpieczeństwa (nie blokada poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt, Nie - 0pkt |  |
| 34 | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |  |
| 35 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach | Tak |  |  |
| 36 | Łóżko wyposażone w 5-te koło ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie | Tak |  |  |
| 37 | Alarm dźwiękowy uruchamiany po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej w przypadku niezabezpieczonego hamulca łóżka. | Tak/Nie | Tak - 5 pkt, Nie - 0pkt |  |
| 38 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm | Tak |  |  |
| 39 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | Tak |  |  |
| 40 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu | Tak | Wartość min. 0 –pkt. Wartość max -10 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 41 | System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w system przeciążenia. Informacja o przeciążeniu dźwiękowa |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0pkt |  |
| 42 | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 8 kolorów | Tak |  |  |
| 43 | Wyposażenie łóżka: Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej - Wieszak kroplówki chromowany z regulacją wysokości z min. 4 uchwytami /hakami/ szt.1 - Uchwyt na worki urologiczne po obydwu stronach łóżka po min 4 szt. na każdą stronę - Karta gorączkowa szt.1 | Tak |  |  |
| 44 | Materac przeciwodleżynowy piankowy szt.1 o wysokości min.14 cm rekomendowany dla osób ze średnim ryzykiem odleżynowym min. I/II stopień Materac wykonany z wysoce sprężystej pianki i paroprzepuszczalny, zmywalny pokrowiec z zamkiem szt. 2. Twarda pianka na krawędziach zwiększająca komfort pacjenta. Trzy rodzaje pianki w okolicy głowy i pięt zmniejszające nacisk. Wyprofilowany w centralnej części dla najlepszej dystrybucji nacisku. Na całej długości materaca materiał posiadający właściwość pamięci kształtu ciała np. typu viscoelastic. Materac dopasowany do wielkości łóżka. | Tak |  |  |
| 45 | I. Materac przeciwodleżynowy o parametrach min. - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy - szt.1 - Materac powietrzny leczący odleżyny do min. III stopnia w skali 4 stopniowej - Modułowa konstrukcja komór materaca - Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca do położenia bezpośrednio na ramę łóżka – wykonane z materiału typu poliuretan - Bezpieczne obciążenie robocze min 160 kg - Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu około 7minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas około 2,5 minuty, wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta wskaźnik konieczności wezwania serwisu przycisk aktywowania i dezaktywowania akustycznych alarmów materaca przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji - wskaźnik CPR - Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) - Funkcja transportowa - Akustyczny alarm spadku ciśnienia - Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta - Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym - Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze) - Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) - Wymiary materaca: 200cm x 86cm - Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze szt.8 - Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem - Materac połączony z pompą szybko złączką - Pompa wyposażona w mechaniczny filtr powietrza - Możliwość mycia pokrowca w temperaturze min. 60 stopni i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. - Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca - Pokrowiec na materac szt.1 lub II. Materac przeciwodleżynowy o parametrach min. - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy - szt.1 - Materac powietrzny leczący odleżyny do min. III stopnia w skali 4 stopniowej - System pracy zmienociśnieniowy, dynamiczny z możliwością przełączenia na system statyczny, - Komory umieszczone w kilkunastu rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu 10 - minutowym, z możliwością przełączenia ich na system statyczny – napełniający równocześnie wszystkie komory. - Komory w sekcji głowy winny pracować w trybie statycznym. Możliwość łatwego wyłączenia z pracy komór sekcji głowy. - Materac wyposażony w powierzchniowy pneumatyczny czujnik kontroli obciążenia wykonany z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu, wbudowany w materac, znajdujący się pod pacjentem, o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 0,4m2, rozpoznający obciążenie wywierane na materac przez pacjenta oraz samoczynnie i bezobsługowo regulującym ciśnienie w materacu niezależnie od wagi i pozycji pacjenta. - Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka, zbudowany z co najmniej 20 poprzecznych, odpinanych, pojedynczo wymiennych komór o wysokości w zakresie 20-23cm, wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu. - Łatwa możliwość indywidualnego wyłączenia z pracy komór materaca bez ich wypinania. Zawory odcinające umieszczone na bocznej powierzchni materaca. - Materac wyposażony w zasilacz powietrzny zawieszony na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony we wskaźniki sygnalizujące: - pracę materaca - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem - Materac pokryty odpinanym pokrowcem przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. - Konstrukcja sekcji pod piętami zapewniająca zwiększony index przepływu krwi w obszarze pięt. - Posiadający wbudowany filtr przeciwbakteryjny. - Możliwość manualnej zmiany ciśnienia powietrza w materacu. - Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca. Zawór CPR - Limit wagi pacjenta min. 160kg - Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie min. 10 godz - Możliwość mycia i dezynfekcji. - Materac wyposażony w przeciwodleżynową poduszkę uniwersalną o wymiarach: długość 35cm, szerokość 25cm oraz poduszkę pod dłoń o wymiarach: długość 45cm, szerokość 23cm, wysokość 8,5cm, do pozycjonowania pacjenta, z wypełnieniem z mikrofibry powleczonej tkaniną mikroporową, zewnętrzną warstwą wykonaną z dzianiny krytej poliuretanem dwukierunkowo rozciągliwej, delikatnej i miękkiej w dotyku, przepuszczającej powietrze, ognioodpornej, zewnętrzna warstwa w postaci pokrowca zapinanego na suwak, z możliwością zdjęcia celem prania i dezynfekcji, możliwość prania pokrowca zewnętrznego w temperaturze do 95°C i wypełnienia w temperaturze do 40°C. - Pokrowiec na materac szt.1 lub III. Materac przeciwodleżynowy o parametrach min. - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy - szt.1 - Materac powietrzny leczący odleżyny do min. III stopnia w skali 4 stopniowej - Długość materaca min. 200 cm - Szerokość materaca min. 85 cm - Grubość materaca min. 18 cm - Materac pięciostrefowy wyposażony w 30 wymiennych komór powietrznych. - Mikrokomory w sekcji głowy, klatki piersiowej, krzyżowej, udowej i pięt. - Materac wyposażony w czujnik który pozwala na zanurzenie ciała pacjenta w materacu zapewniając idealny współczynnik dystrybucji masy ciała pacjenta do powierzchni styku, a także zapewnia właściwe wsparcie dla ciała pacjenta, aby nie dotykało ono do ramy łóżka, co może powodować uszkodzenia skóry, zwłaszcza w okolicach kości krzyżowej. - Materac pracujący w trybie dynamicznego zmiennego niskiego ciśnienia (strefa głowy i pięt pozostaje w trybie ciągłego niskiego ciśnienia; strefa klatki piersiowej, krzyżowa i ud pracuje w trybie zmiennego niskiego ciśnienia w cyklu co 2 komora napełnia się powietrzem do ½) Strefa pięt praca w trybie ciągłego niskiego ciśnienia - Materac z możliwością natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia procedur pielęgnacyjnych, po 10 minutach powraca automatycznie do trybu terapeutycznego - Zewnętrzna pompa z możliwością blokady panelu sterowania - Alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta - Przewody zasilające poprowadzone kanałem umieszczonym wzdłuż materaca, - Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej min.160 kg - Manualny zawór CPR w sekcji stóp - Pokrowiec na materac szt.1 | Tak |  |  |
| 46 | Łóżko wyposażone w szafkę dwustronną, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. - Wymiary zewnętrzne szafki: Wysokość : 98 cm, +/-5 cm Głębokość : 50 cm, +/-5 cm Szerokość: 50 cm, +/-5cm Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm - Szafka wyposażona w: jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki drugą szufladę o wysokości minimum 350mm półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie - Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia - Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki - Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem - System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół. - Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat boczny posiadający na długich krawędziach aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. - Blat boczny posiadający na długich krawędziach aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. | TAK |  |  |
| 47 | Ten sam producent łóżek, materacy i szafek | TAK/NIE | Tak -10 pkt, Nie 0pkt |  |
| 48. | Łóżko fabrycznie nowe | TAK |  |  |

PAKIET 4 poz. 2 -  Łóżko sterowane elektrycznie  z wagą -1 szt.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. | TAK |  |  |
|  | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. | TAK |  |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem - zamocowany na stałe przy regulacji funkcji Trendelenburga | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości min 20 cm | TAK |  |  |
|  | Barierki dzielone w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą EN 60601-2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 i kata nachylenia leża | TAK |  |  |
|  | Barierki trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża: górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, opuszczana poniżej poziomu materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców. barierka zabezpieczająca segment stały oraz podudzia, opuszczana poniżej poziomu materaca, barierka zabezpieczająca segment podudzia, demontowalna i odchylana. | TAK |  |  |
|  | Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się drobnoustrojów. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na konstrukcji na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) | TAK |  |  |
|  | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta bezpośrednio) . Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno respiratorowego zapalenia płuc jak i niedodmy | TAK/NIE | Tak -10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
|  | Tworzywowe koła o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System wyposażony w piąte koło będące gwarantem mobilności i zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania oraz ułatwienia przemieszczenia łóżka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni | TAK |  |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur. Nie dopuszcza się sterowań przyklejanych, naklejanych stwarzających ryzyko gnieżdżenia się brudu i powstawania ognisk infekcji Sterowania nożnego regulacji wysokości oraz funkcji egzaminacyjnej zabezpieczonego przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego) Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi. | TAK |  |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2400mm dla pacjentów wysokiego wzrostu | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach / wymagana konfiguracja barierek przy transporcie pacjenta/ max 1050mm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min:360 mm do 740 mm (+/- 50 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5( | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30( +/- 5( | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 13( (+/-2o)– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: regulacji wysokości regulacji części plecowej regulacji części nożnej regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga krzesła kardiologicznego sterowników nożnych | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia, wskaźnik umieszczony na panelu centralnym montowanym na szczycie od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach, przycisk oznaczony w wyraźny sposób | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | TAK |  |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | TAK |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, dolna krawędź dodatkowo się unosi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia | TAK |  |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka | TAK |  |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. | TAK |  |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości, sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w wysuwaną spod leża rączkę służącą do podpierania się podczas wstawania. Rączka posiadająca wbudowane przyciski do regulacji wysokości | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan rzeczywisty(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach. Wyświetlacze oraz przycisku do regulacji ustawień wagi umieszczona na stałe w ramie leża, pod szczytem od strony nóg, w celu łatwego odczytu danych. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. | TAK |  |  |
|  | Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g | TAK |  |  |
|  | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru | TAK |  |  |
|  | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta oraz sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku z możliwością ich wyciszenia | TAK |  |  |
|  | Funkcja regulacji głośności alarmów | TAK |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | TAK | Wartość min. – 0 pkt, Wartość max - 10 pkt, Pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | TAK/NIE | Tak -5 pkt, Nie –o pkt |  |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: Barierki, dzielone, opisane powyżej Haczyki na worki urologiczne, po obu stronach łóżka min.4 na stronę Materac przeciwodleżynowy piankowy szt.1 o wysokości min.14 cm rekomendowany dla osób ze średnim ryzykiem odleżynowym min. I/II stopień Materac wykonany z wysoce sprężystej pianki i paroprzepuszczalny, zmywalny pokrowiec z zamkiem szt. 2. Twarda pianka na krawędziach zwiększająca komfort pacjenta. Trzy rodzaje pianki w okolicy głowy i pięt zmniejszające nacisk. Wyprofilowany w centralnej części dla najlepszej dystrybucji nacisku. Na całej długości materaca materiał posiadający właściwość pamięci kształtu ciała np. typu viscoelastic. Materac dopasowany do wielkości łóżka. Karta gorączkowa szt.1 | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w szafkę dwustronną, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. 1. Wymiary zewnętrzne szafki: Wysokość : 98 cm, +/-5 cm Głębokość : 50 cm, +/-5 cm Szerokość: 50 cm, +/-5cm Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm 2. Szafka wyposażona w: jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki drugą szufladę o wysokości minimum 350mm półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce . Nie dopuszcza się drzwiczek powodujących ograniczenia w tym zakresie Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół. 7. Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat boczny posiadający na długich krawędziach aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. 8. Blat boczny posiadający na długich krawędziach aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. | TAK |  |  |
| MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY szt.1 |  |  |  |  |
|  | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór ( szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca. | TAK |  |  |
|  | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 250 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy), wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej wskaźnik konieczności wezwania serwisu przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień wskaźnik CPR |  |  |  |
|  | Trzy tryby pracy materaca: tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu około 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas około 2,5 minuty, | TAK |  |  |
|  | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja transportowa | TAK |  |  |
|  | Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta | TAK/NIE | Tak -5 pkt, Nie –o pkt |  |
|  | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po około 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | TAK |  |  |
|  | Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do min. 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze) | TAK |  |  |
|  | Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami | TAK |  |  |
|  | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22cm. | TAK |  |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | TAK |  |  |
|  | Materac pokryty odpinanym zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. | TAK |  |  |
|  | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy pokrowiec na materac | TAK/NIE | Tak -5 pkt, Nie –o pkt |  |
|  | Materac i łóżko tego samego producenta | TAK/NIE | Tak - 20 pkt, Nie - 0 pkt |  |
|  | Łóżko fabrycznie nowe | TAK |  |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy