Załącznik nr 4 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.200.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Pakiet 2 - Laser wysokoenergetyczny z falą uderzeniową  szt.2

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Laser wysokoenergetyczny | TAK |  |  |
| 1 | Moc maksymalna w trybie ciągłym min 12W | TAK | Wartość min.- 0 pkt, wartość max – 10 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 2 | Długość fali max 1064 nm | TAK |  |  |
| 3 | Tryby pracy min. : ciągły, impulsowy, pojedynczy impuls | TAK |  |  |
| 4 | Moduł kalibracji wbudowany w aparat | TAK |  |  |
| 5 | Bank jednostek chorobowych min 30 | TAK/NIE | Tak 10 pkt. Nie 0 pkt. |  |
| 6 | Encyklopedia terapii z kolorowymi rysunkami anatomicznymi - minimum 30 | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych – minimum 200 | TAK |  |  |
| 8 | Kartoteka pacjentów z możliwością przypisywania terapii do pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Nakładka dystansowa na aplikator mocowana magnetycznie, długość około 30mm, średnica około 22mm – dla każdego urządzenia | TAK |  |  |
| 10 | Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| 11 | Obsługa za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |  |
| 12 | Zasilanie 230V / 50-6- Hz, 115V/ 50-60Hz | TAK |  |  |
| 13 | Klasa lasera IV | TAK |  |  |
| 14 | Klasa ochronności IIb | TAK |  |  |
| 15 | Laser diodowy | TAK |  |  |
| 16 | Światło nawigacyjne (Klasyfikacja strumienia celującego - Klasa 3B, Długość fali - 650 nm Maksymalna moc wychodząca - 1 mW) | TAK |  |  |
| 17 | Kolorowy ekran dotykowy min 5 cala | TAK | Wartość min.- 0 pkt, wartość max – 10 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 18 | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 19 | Maksymalna dawka w trybie ciągłym min 200 J/cm2 | TAK |  |  |
| 20 | Obszar leczenia do min.500 cm2 | TAK |  |  |
| 21 | Częstotliwość w zakresie min. 1 Hz - 100 Hz | TAK |  |  |
| 22 | Czas trwania impulsu w zakresie min.2 ms - 1000 ms | TAK |  |  |
| 23 | Okulary ochronne 2 szt.- dla każdego urządzenia | TAK |  |  |
| II. | Fala uderzeniowa | TAK |  |  |
| 24 | Aparat do terapii radialną wielowiązkową falą uderzeniową | TAK |  |  |
| 25 | Klasa urządzenia wg. MDD 93/42/EEC: IIB | TAK |  |  |
| 26 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |  |
| 27 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |  |
| 28 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |  |
| 29 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |  |
| 30 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
| 31 | Ciśnienie aplikacji w zakresie min. 1–5 barów | TAK | Wartość min.- 0 pkt, wartość max – 10 pkt , pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 32 | Częstotliwość uderzeń w zakresie min. 1–22 Hz | TAK |  |  |
| 33 | Tryb pojedyńczych uderzeń | TAK |  |  |
| 34 | Tryb ciągłych uderzeń | TAK |  |  |
| 35 | Tryb typu “burst” (wiązki uderzeń) | TAK |  |  |
| 36 | Encyklopedia z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |  |
| 37 | Kompresor powietrzny, samoobsługowy | TAK |  |  |
| 39 | Aplikator sprężynowy posiadający wbudowany amortyzator- dla każdego urządzenia | TAK |  |  |
| 40 | Stolik do posadowienia aparatu dla każdego aparatu | TAK |  |  |
| 41 | Zasilanie 230 V / 50–60 Hz, 115 V / 50–60 Hz | TAK |  |  |
| 42 | Zestaw do regeneracji aplikatora | TAK |  |  |
| 46 | W zestawie następujące przekaźniki fali uderzeniowej: wielowiązkowy 15 mm, wielowiązkowy 9 mm, koncentrujący 15 mm – dla każdego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy