Załącznik nr 7 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.200.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Pakiet 5 - Bieżnia rehabilitacyjna szt.1

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna - elektryczna | Tak |  |  |
|  | Wymiary pasa w zakresie min.: 140 x 50 cm | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz funkcyjny z graficzną prezentacją obciążenia | Tak |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą przycisków funkcyjnych | Tak |  |  |
|  | Złącze funkcyjne do podłączenia komputera | Tak/Nie | Tak 10 pkt, Nie 0 pkt. |  |
|  | Pomiary min.: Czas , Dystans, Prędkość, Nachyleni, Zużycie energii | Tak |  |  |
|  | Wyświetlane funkcje min.: Nachylenie, Czas, Dystans, Prędkość | Tak |  |  |
|  | Max. Waga użytkownika min. 135 kg | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 10 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Prędkość regulowana w zakresie min: 1-20 km/h regulacja co 0,1 km/h | Tak |  |  |
|  | Nachylenie regulowane w zakresie min.: 0-15 % regulacja co 1 % | Tak |  |  |
|  | Nachylenie regulowane za pomocą silnika elektrycznego | Tak/Nie | Tak 10 pkt, Nie 0 pkt. |  |
|  | Min. 4 programy – do wyboru przez użytkownika | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 10 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Program kontroli rytmu serca | Tak |  |  |
|  | Pomiar pulsu za pomocą sensorów dotykowych wbudowanych lub zewnętrznych | Tak |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz | Tak |  |  |
|  | Wbudowany system amortyzacji | Tak/Nie | Tak 10 pkt, Nie 0 pkt. |  |
|  | Wbudowany system bezpieczeństwa | Tak/Nie | Tak 10 pkt, Nie 0 pkt. |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy