Załącznik nr 8 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.200.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Pakiet 6 - Urządzenie do krioterapii szt.1

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do krioterapii - aparat zasilany ciekłym azotem | Tak |  |  |
|  | Aparat na konstrukcji jezdnej | Tak |  |  |
|  | Zbiornik na ciekły azot- objętość min. 30 litrów | Tak |  |  |
|  | Temperatura strumienia gazu przy wylocie aplikatora min. -160°C | Tak |  |  |
|  | Aplikator do podawania strumienia gazu min. 1 szt, | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 5 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Baza programów terapeutycznych – do wyboru przez użytkownika .Min. 4 stopnie regulacji intensywności nadmuchu | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 5 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Zużycie ciekłego azotu max . 10 kg/h w zależności od stopnia nadmuchu | Tak |  |  |
|  | Kaftan termiczny zmniejszający straty gazu z butli | Tak/Nie | Tak -10 pkt, Nie 0 pkt. |  |
|  | Wskaźnik poziomu ciekłego azotu w butli | Tak/Nie | Tak -10 pkt, Nie 0 pkt |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna końca zabiegu | Tak |  |  |
|  | Menu w języku polski | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy | Tak/Nie | Tak -10 pkt, Nie 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |  |
|  | Wymiary w mm: (dł. x szer. x wys. ) około 900x500x1100 Waga (wraz z butlą) do max 50 kg | Tak |  |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy