DZP.262.10.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1 – system implantu ślimakowego

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana | Oferowany parametr (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant ślimakowy z cyrkoniową obudową wszczepialnego odbiornika/stymulatora jeśli istnieje dodatkowa powłoka na implancie (np. silikonowa) należy uwzględnić ją w opisie | Tak |  |
| 2 | Waga części wewnętrznej implantu ślimakowego ≤11g | Tak |  |
| 3 | Możliwość wyboru elektrod do różnego rodzaju warunków anatomicznych w uchu pacjenta należy podać dokładny opis możliwych do zastosowania elektrod | Tak |  |
| 4 | Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji – niezależnych źródeł stymulacji w implancie (electrode contacts) ≥ 20 electrode contacts należy podać w opisie jaka jest dokładnie deklarowana ilość niezależnych źródeł stymulacji (electrode contacts) | Tak |  |
| 5 | Możliwość pomiarów telemetrycznych za pośrednictwem implantu i programatora (pomiar impedancji, pomiar odpowiedzi nerwu słuchowego na stymulację elektryczną | Tak |  |
| 6 | Możliwość pomiarów elektrycznie wywołanych słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu (eABR) | Tak |  |
| 7 | Możliwość pomiarów elektrycznie wywołanych odruchów z mięśnia strzemiączkowego (eSRT) | Tak |  |
| 8 | Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części wewnętrznej w przypadku konieczności wykonania badania MRI >1,5 T | Tak |  |
| 9 | Elektroniczny system identyfikacji implantu | Tak |  |
| 10 | Zestaw do komunikacji bezprzewodowej procesora dźwięku z urządzeniami zewnętrznymi (np. z telefonem komórkowym, telewizorem) | Tak |  |
| 11 | Obecność przedstawiciela firmy podczas pierwszego dopasowania procesora mowy oraz podczas sprawdzenia systemu implantu w przypadkach indywidualnych, a w razie konieczności wykonanie poszerzonej diagnostyki urządzenia | Tak |  |
| 12 | Dostarczenie w pakiecie urządzenia wielofunkcyjnego [minimalne wymagania: Typ drukarki monochromatyczny; funkcje – drukowanie, kopiowanie i skanowanie; Wyświetlacz – ekran dotykowy; Maksymalny rozmiar papieru A4; pamięć 128MB, procesor 400 MHz; Technologia laserowa; Rozdzielczość skanera 1200x1200 dpi; Rozdzielczość kopiarki 1200x600 dpi; Interfejs WiFi, USB, Ethernet 10/100 Mbps]. | Tak |  |
| 13 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu | Tak |  |
| 14 | Zapewnienie systematycznych szkoleń dla zespołu Kliniki dotyczących stosowanego systemu implantu ślimakowego (w tym aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne) | Tak |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Pakiet 2 – System implantu słuchowego na przewodnictwo kostne

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana | Oferowany parametr (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Część implantowana |
| 1.1 | Implant tytanowy z zaczepem magnetycznym. Brak elementów przechodzących przez skórę. | Tak |  |
| 1.2 | Możliwość dostarczenia implantu tytanowego długości min. 3 lub 4 mm i średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm samogwintującego się. Pełna dostępność w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji kontraktu. | Tak |  |
| 1.3 | Jeden punkt mocowania magnesu w kości skroniowej. | Tak |  |
| 1.4 | Możliwość wymiany zaczepu magnetycznego na wspornik przezskórny w uzasadnionych przypadkach medycznych (np. pogorszenie słuchu). | Tak |  |
| 1.5 | Możliwość wykonania badania MRI bez konieczności usuwania magnesu/implantu | Tak |  |
| 1.6 | Zabezpieczenie każdego zabiegu w implant ze wspornikiem przezskórnym na wypadek zmiany rozważanego przed zabiegiem systemu. | Tak |  |
| 2. Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji (jednorazowego użytku) |
| 2.1 | Zestaw wierteł służących do wykonania w czaszce wstępnego otworu (pod implant) oraz rozwiercenia go do szerokości zgodnej z rozmiarem implantu. | Tak |  |
| 3. Procesor dźwięku do ubytków słuchu na poziomie 45 dB HL, 55 dB HL |
| 3.1 | Zauszny procesor dźwięku z zakresem wzmocnienia procesora minimum 45 dB HL lub 55 dB HL w zależności od głębokości ubytku słuchu pacjenta, wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ wymaganej baterii. | Tak |  |
| 3.2 | Procesor kompatybilny z zaczepem magnetycznym i zaczepem przezskórnym. | Tak |  |
| 3.3 | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej. | Tak |  |
| 3.4 | Procesor posiadający system redukcji sprzężeń akustycznych i cyfrową technologię przetwarzania sygnału z minimum dwoma programami użytkowymi. | Tak |  |
| 3.5 | Wzmocnienie procesora obejmuje minimum 12 kanałów. | Tak |  |
| 3.6 | Możliwość podłączenia do procesora akcesoriów wspomagających słyszenie (np. system FM). | Tak |  |
| 4. Oprzyrządowanie do zabiegu |
| 4.1 | Wiertarka dostarczona do zabiegu. | Tak |  |
| 4.2 | Klucz dynammometryczny lub inny sposób kontroli prawidłowego momentu dokręcenia implantu dostarczany do zabiegu. | Tak |  |
| 5. Pozostałe |
| 5.1 | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach. |  |  |
| 5.2 | Przeprowadzenie szkoleń z zakresu chirurgii i dopasowania procesora mowy potwierdzonych certyfikatem. | Tak |  |
| 5.3 | Dostarczenie w ramach oferty pełnej platformy do programowania procesorów dźwięku (np. Noah Link). | Tak |  |
| 5.4 | Dostarczenie dwóch dysków zewnętrznych Seagate o pojemności 1 TB do przechowywania danych. | Tak |  |
| 5.5 | Dostarczenie jednego zestawu otoskopu klinicznego. | Tak |  |

UWAGA:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Pakiet 3 – Protezy oraz prowadnica

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana | Oferowany parametr (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy do pierwotnego wszczepienia |
| 1. | Zestaw do pierwotnego wszczepiania protez głosowych 8,10 lub 12,5mm z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Zestaw w składzie: - transp[arentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku, - cienka zagięta igła punkcyja z chirurgicznej stali niezdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy - prowadnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, - rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy. | Tak |  |
|  | Protezy do wtórnego wszczepiania |
| 1. | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/ tworzywa fluorowego w rozmiarach: 6; 8; 10; 12,5mm, średnicy minimum 22 Fr. Proteza uniwersana posiada pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełykui od strony stomy) umożliwiajace zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego – przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich. Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje w języku polskim dla lekarza i pacjenta. | Tak |  |
|  | Protezy do wtórnego wszczepiania z potrójnym kołnierzem |
| 1. | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu lepszego uszczelnienia przetoki. Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 6; 8; 10mm, średnicyminimum 227 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Opakowanie za wiera: - protezę głozową wprowadzoną do podajnika – zestaw jałowy - szczoteczke do czyszczenia protezy, - Instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki. | Tak |  |
|  | Prowadnica |
| 1. | Prowadnica z tworzywa sztucznego do wprowadzania (punkcja pierwotna lub wtórna) i wymiany protez głosowych od strony przełyku: - prowadnica widoczna w promieniach RTG, - w połowie długości 8 mm stoper do usuwania pozostałej części poprzedniej protezy głosowej, Rurka prowadnicy wykonana z polichlorku winylu. | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy