Załącznik Nr 1 do SIWZ

DZP.262.98.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu).

Wymagania:

Wszystkie pojazdy określone w przedmiocie zamówienia muszą być zarejestrowane jako specjalne – sanitarne.

Kierowcy muszą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdów uprzywilejowanych.

Opis wymagań Karetka specjalistyczna „S”, skład zespołu – co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i pojazd.

Wymagania dotyczące personelu karetki:

Zespół specjalistyczny, w skład którego wchodzą, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z dnia 1.07.2013 r. poz. 757), co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny),

- Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.).

Pozostałe wymagania:

- Przybycie zespołu „S” do miejsca wezwania niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 30 min. od zgłoszenia (CITO) lub zlecenia planowe w terminie ustalonym ze zleceniodawcą;

- Dostępność pojazdów do wykonania zadania - nie mniej niż 2 pojazdy.

Przez dostępność pojazdów Zamawiający rozumie dysponowanie taką ilością pojazdów przez cały okres obowiązywania umowy, umożliwiając realizację usług na poziomie przyjętym przez Zamawiającego.

Karetka sanitarna typu „S” (wraz z zespołem specjalistycznym)

- Karetka przewozowa - pojazd zarejestrowany jako specjalny sanitarny wyposażony w:

  - sygnalizację uprzywilejowania zgodną z Regulaminem 65 EKG ONZ

  - podstawę dostosowania do transportu osoby w pozycji leżącej, wyposażoną w amortyzację pneumatyczną lub elektro-hydrauliczną,

  - klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału medycznego,

  - ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego,

  - nosze główne zgodne z wymaganiami normy PN EN 1865.

- Pojazd musi być zgodny z wymaganiami normy PN EN 1789:2008 dla ambulansu typu B lub C i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2012/DSM z dnia 17.10.2012r.

- Pojazd musi być wyposażony w łączność radiową i GPS,

Wymagana jednoczesna ilość dostępnych karetek uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego