Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                               Znak sprawy: DZP.262.154.2018

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET 6

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oksygenator membranowy z wbudowanym filtrem tętniczym | tak |  |
| 2 | plastikowy termowymiennik | tak |  |
| 3 | powłoka biokompatybilna | tak |  |
| 4 | oksygenator membranowy z zespolonym termowymiennikiem | tak |  |
| 5 | maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz | tak |  |
| 6 | sprawność termowymiennika dla przepływu krwi 4 l/min i wody 10l/min min. 0,6 | tak |  |
| 7 | zakres rzutu minutowego min. 1 – max. 7 l/min | tak |  |
| 8 | pow. wymiany gazowej od 2,1 do 2,5 m2 | tak |  |
| 9 | funkcje dodatkowe (podać np. monit. temp.) | tak |  |
| 10 | możliwość stosowania anestetyków wziewnych | tak |  |
| 11 | system pracy oksygenatora | tak |  |
| 12 | otwarty zbiornik kardotomijny tylko twardy, wypełnienie 4,5l | tak |  |
| 13 | możliwość pracy z zastosowaniem drenażu żylnego aktywnego | tak |  |
| 14 | wielkość otworów filtracyjnych kardiotomu min. 30- max. 40 mikrometrów filtra żylnego min. 90- max. 105 mikrometrów | tak |  |
| 15 | wlot do drenażu żylnego umiejscowiony od góry zbiornika o średnicy 1/2 cala z redukcją do 3/8 | tak |  |
| 16 | objętość wypełnienia oksygenatora z filtrem tętniczym max. 260 ml | tak |  |
| 17 | łatwość montażu | tak |  |
| 18 | łatwość odpowietrzania | tak |  |
| 19 | kompletny zestaw drenów / linia tętnicza, minimum dwie linie do ssaków, linia spływu żylnego /odcinki linii na rolki wykonane z materiału typu silastik, linia do szybkiego wypełnienia. | tak |  |
| 20 | wyrób medyczny sterylny | tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………..............................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty                                                               Znak sprawy: DZP.262.154.2018

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET 8

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strzygarka chirurgiczna |  |  |
| 1 | uniwersalny kształt, ruchome ostrze | tak |  |
| 2 | uniwersalne zastosowanie - usuwa owłosienie ciała i głowy | tak |  |
| 3 | możliwe zastosowanie bez przewodu zasilającego - powyżej 90 minut | tak |  |
| 4 | sygnalizacja o pełnym naładowaniu baterii | tak |  |
| 5 | łatwa i bezpieczna wymiana ostrza | tak |  |
| 6 | produkt objęty gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy | tak |  |
| 7 | czas reakcji (przystąpienie do naprawy w siedzibie Zamawiającego lub odbiór od Zamawiającego w celu naprawy) na zgłoszoną usterkę w okresie gwarancji nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia awarii | tak |  |
| 8 | w przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni – przekazanie Zamawiającemu sprzętu zamiennego umożliwiającego korzystanie z dostarczanych ostrzy | tak |  |
| 9 | instrukcja obsługi i dezynfekcji w języku polskim | tak |  |
| 10 | zarejestrowany jako wyrób medyczny | tak |  |
| 11 | możliwość mycia pod bieżącą wodą | tak |  |
|  | Ostrza jednokrotnego użytku do strzygarki chirurgicznej |  |  |
| 1 | W pełni kompatybilne ze strzygarką chirurgiczną | tak |  |
| 2 | Ostrze sterylne, jednokrotnego użytku, standardowe | tak |  |
| 3 | Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry | tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………..............................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy