OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

- Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie (DSK), ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02 – 091 Warszawa: szafa wydająca – 2 szt. i szafa zbierająca – 2 szt.

- Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK), ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa: szafa wydająca – 1 szt. i szafa zbierająca – 2 szt.

- Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (SKDJ), ul. W.H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa: szafa wydająca – 2 szt. i szafa zbierająca – 2 szt.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące dzierżawy szaf do odzieży operacyjnej:

- Dystrybutor wydający czystą odzież operacyjną:

- wolnostojący,

- pojemność dystrybutora min. 150 szt. max. 220 szt.,

- nośność stropu w DSK i SKDJ wynosi  500 kg/m2. W przypadku urządzeń o wadze przekraczającej 500 kg/m2 wraz z zawartością Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konstrukcji (pomostu) odciążającego strop tak by uzyskać nacisk na 1m2 mniejszy niż 500 kg. Pomost musi być bezpieczny w użytkowaniu, wykonany z materiału nadającego się do mycia i dezynfekcji,

- nośność stropu w CSK wynosi 200 kg/m2. W przypadku urządzeń o wadze przekraczającej 200 kg/m2 wraz z zawartością Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konstrukcji (pomostu) odciążającego strop tak by uzyskać nacisk na 1m2 mniejszy niż 200 kg. Pomost musi być bezpieczny w użytkowaniu, wykonany z materiału nadającego się do mycia i dezynfekcji,

- wyposażony w fotokomórki zapobiegające przytrzaśnięciu ręki użytkownika w przypadku awarii,

- działający w oparciu o system typu RFID UHF, z uwagi na to, że Zamawiający dzierżawi bieliznę szpitalną, w tym operacyjną, ochipowaną w tym systemie.

- wyposażony w czytnik kart magnetycznych, wydający odzież pracownikowi przy użyciu zakodowanej karty z przyznanym limitem pobrań. DSK i SKDJ posiada karty działające w systemie wiegant mifare, CSK posiada karty działające w systemie RACS4.

- posiadający komputer z ekranem dotykowym, informacje i komendy podawane w języku polskim,

- zapisywana informacja o pobranej odzieży i zdjęta ze stanu pracownika, uzupełniająca stan przyznanego limitu dopiero po oddaniu odzieży do urządzenia zbierającego odzież brudną,

- mający połączenie z systemem informatycznym, dający możliwość uzyskania informacji on-line o liczbie sztuk pobranych i pozostających do wydania, prowadzenia analiz wydanej odzieży dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego,

- Urządzenie do zbierania brudnej odzieży operacyjnej:

- wolnostojące,

- nośność stropu w DSK i SKDJ wynosi 500 kg/m2. W przypadku urządzeń o wadze przekraczające 500 kg/m wraz z zawartością Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konstrukcji (pomostu) odciążającego strop tak by uzyskać nacisk na 1m2 mniejszy niż 500 kg. Pomost musi być bezpieczny w użytkowaniu, wykonany z materiału nadającego się do mycia i dezynfekcji,

- nośność stropu  w CSK wynosi 200 kg/m2. W przypadku urządzeń o wadze przekraczające 200 kg/m2 wraz z zawartością Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konstrukcji (pomostu) odciążającego strop tak by uzyskać nacisk na 1m2 mniejszy niż 200 kg. Pomost musi być bezpieczny w użytkowaniu, wykonany z materiału nadającego się do mycia i dezynfekcji,

- urządzenie działające w oparciu o system typu RFID UHF, z uwagi na to, że Zamawiający dzierżawi bieliznę szpitalną, w tym operacyjną, ochipowaną w tym systemie.

- szafy zbierające zostaną wyposażone w wózki do zbierania i wywozu używanej odzieży operacyjnej.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy obowiązujące przez cały okres trwania umowy:

- zainstalowanie szaf do odzieży operacyjnej (wydające i zbierające) we wskazane przez Zamawiającego miejsca;

- skonfigurowanie baz danych (wprowadzenie listy pracowników, asortymentu) oddzielnie dla DSK, CSK i SKDJ;

- stworzenie limitu przydziału asortymentu personalnie;

- stworzenie systemów raportowania;

- licencja na oprogramowanie;

- szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego;

- pomoc techniczna;

- darmowe aktualizacje;

- przeprowadzanie przeglądów, konserwacji i innych niezbędnych czynności dla prawidłowego działania szaf.